ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR MEDIČI  OKRUŽNÁ 49  PREŠOV  0907179005  ateliermedici@gmail.com

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE

ROŽKOVANY

NÁVRH

TEXTOVÁ ČASŤ

SÚHRNNÁ SPRÁVA

NOVEMBER  2012

OBSAH

- ZÁKLADNÉ ÚDAJE

  - Údaje o dôvodoch obstarania ÚPD, hlavné ciele riešenia

  - Údaje o obstarávateľovi a spracovateľovi

  - Zhodnotenie súladu riešenia so Zadaním

  - Súpis použitých podkladov

- RIEŠENIE ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE

  - Vymedzenie riešeného územia, jeho geografický popis

  - Širšie vzťahy, záujmové územie, požiadavky územného plánu regiónu

  - Demografia, sociálno – ekonomický vývoj

  - Riešenie záujmového územia, funkčné využitie územia

  - Návrh urbanistickej koncepcie priestorového usporiadania

  - Bývanie

  - Výroba

  - Rekreácia, cestovný ruch

  - Občianska vybavenosť

  - Vymedzenie zastavaného územia

  - Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území

  - Záujmy obrany štátu, civilná a požiarna ochrana

  - Ochrana prírody a kultúrneho dedičstva, využitie prírodných zdrojov

  - Doprava

  - Vodné hospodárstvo

  - Zásobovanie plynom, teplom

  - Elektrická energia

  - Telekomunikácie

  - Životné prostredie

  - Vyhodnotenie perspektívneho použitia PPF a LPF na iné účely

  - Hodnotenie navrhovaného riešenia z hľadiska environmentálnych, ekonomických, sociálnych a

územno-technických dôsledkov

  - Verejnoprospešné stavby a stavebné uzávery

  - Spracovanie následnej dokumentácie

- ZÁVÄZNÁ ČASŤ

(osobitná správa)

- ZÁKLADNÉ ÚDAJE

  - ÚDAJE O DÔVODOCH OBSTARANIA ÚPD, HLAVNÉ CIELE RIEŠENIA

Dôvodom obstarania ÚPN-O je, že obec nemá doteraz spracovanú žiadnu platnú ÚPD.

Vypracovanie ÚPD obce si objednal u spracovateľa Obecný úrad Rožkovany, aby sa táto stala záväznou pre riadenie a koordináciu investičnej činnosti v danom území. Preto sa r. 2009 obecné zastupiteľstvo so

starostom obce rozhodlo pre spracovanie nového „Územného plánu obce“.

Tento územný plán je v súčasnosti pre obec nevyhnutnosťou, aby sa určil základný smer rozvoja obce ako aj zásady a regulatívy využitia a usporiadania tohto územia. Taktiež by sa stal podkladom pre územné riadenie investičného procesu sídla v návrhovom období do r. 2030.

Závery z Prieskumov a rozborov konštatovali existenciu pozitívnych ale aj negatívnych predpokladov pre

rozvoj obce.

Pozitívne predpoklady sú:

- poloha obce blízko okresného mesta Sabinov, ako aj blízkosť mesta Lipany, ktoré sú zdrojom pracovných

príležitostí, stredoškolských zariadení, poskytovateľom vyššej občianskej vybavenosti

- pomerne kvalitné vybavenie obce technickou infraštruktúrou ( vodovod, kanalizácia, plynofikácia...)

- hodnotné prírodné a životné prostredie s vysokým rekreačným potenciálom na každodennú i víkendovú rekreáciu

- prítomnosť prírodných výrobných zdrojov ( lesy, poľnohosp. pôda, vodné toky )

Negatíva, brzdiace rozvoj obce sú:

- absencia ochranných prvkov v katastrálnom území proti povodniam

- rast sociálne zaostalých skupín obyvateľstva

- nedostatok prac. príležitostí

Cieľom riešenia územného plánu malo byť maximálne využitie pozitívnych predpokladov a naopak eliminácia negatívnych aspektov rozvoja obce.

  - ÚDAJE O OBSTARÁVATEĽOVI A SPRACOVATEĽOVI

Obstarávateľ:                           Obecný úrad Rožkovany

Rožkovany 106

082 71 pošta Lipany

Starosta   Mgr. Miroslav Poklemba

V zast. odborne spôs. osoby     Ing. Stanislav Imrich

Šindliar 138

082 36 pošta Lipovce

Registračné číslo:  082

Spracovateľ:                             Ateliér Mediči

Okružná 49,  080 01 Prešov

Ing. arch. Juraj Medvecký-Heretik

Registračné číslo:  0765 AA

Spracovateľský kolektív

Ing. arch. Juraj Medvecký-Heretik, Ing. Andrej Jackanin, Ing. Naďa Jursová,

Ing. Marta Ramazetterová, Ing. Ivanka Mikušová, Ing. Vladimír Zvada

  - ZHODNOTENIE SÚLADU RIEŠENIA SO ZADANÍM

Obecným zastupiteľstvom v Rožkovanoch, obstarávateľ, Obec Rožkovany týmto zabezpečuje a obstaráva

spracovanie a prerokovanie príslušnej etapy, t.j. „Návrh územného plánu obce“.

V zadaní boli stanovené hlavné ciele a požiadavky pre rozvoj a zabezpečenie trvalo udržateľného

rozvoja obce, ktoré sa riešili v územnom pláne obce a podrobné požiadavky na formu, rozsah a obsah

spracovania územnoplánovacej dokumentácie sú v plnom rozsahu rešpektované. Požiadavky a pripomienky štátnej správy, dotknutých organizácií, samosprávy a občanov boli vzaté na vedomie a boli zapracované do textovej a grafickej časti. V grafickej časti ÚPN-O výkresy technickej infraštruktúry t.j. (výkr.č.4 a č.5) sú zobrazené v m 1:2880 a pre vyššiu prehľadnosť zobrazujú len tú časť katastrálneho (riešeného) územia, kde sa táto techn. infraštruktúra nachádza.

Návrh ÚPN-O bol spracovaný bez variantného riešenia.

  - SÚPIS POUŽITÝCH PODKLADOV

Na spracovanie Návrhu ÚPN-O Rožkovany boli použité tieto podklady:

- ÚPN VÚC Prešovského kraja schválený vládou SR č.268/1998, ktorým bola vyhlásená záväzná časť

ÚPN VÚC PSK, s premietnutím jeho Zmien a doplnkov, schválených vládou SR nariadením č.679/2002

Z. z., Zmien a doplnkov 2004, schválených Zastupiteľstvom PSK č. 228 zo dňa 22. 06. 2004, ktorým

bola vyhlásená jeho záväzná časť VZN PSK č. 4/2004, Zmien a doplnkov ÚPN VÚC PSK 2009,

schválených Zastupiteľstvom PSK č. 588/2009 dňa 27.10.2009, ktorých záväzná časť bola vyhlásená

VZN PSK č.17/2009 schváleným Zastupiteľstvom PSK č.589/2009 dňa 27.10.2009 s účinnosťou od

06.12.2009,

- Stanoviská a podklady dotknutých subjektov v rámci prípravných prác k ÚPN-O  -zapracované

- Prieskumy a rozbory ÚPN-O Rožkovany z r. 2009

- Zadanie k ÚPN-O Rožkovany schválené uznesením z 22. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva

dňa 26.2.2010 a stanoviská dotknutých subjektov k zadaniu zo dňa 27.1. 2010 pod označením Krajský

stavebný úrad 2010-202/383-2 -zapracované

- Zámer preložky cesty I/68 Lipany - Sabinov od Slovenskej správy ciest z februára 2007  -zapracované

- Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Prešov z roku 1993   -zapracované

- Urbanistická štúdia „Rožkovany Centrálna zóna“ zhotovená 07/2009 – Ateliér autorizovaného architekta

Ing. arch. Pavol Repka PhD. -zapracované

Pre grafickú časť boli použité tieto mapové podklady:

- Základná mapa SR v M 1:10 000 (pre záujmové územie a pre výškopis hlavných výkresov)

- Kópie z katastrálnej mapy v M 1:2 000

- RIEŠENIE ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE

  - VYMEDZENIE RIEŠENÉHO ÚZEMIA

Riešeným územím ÚPN-O Rožkovany je jej celé administratívne (katastrálne) územie, pričom jeho ťažiskom sú plochy súčasného zastavaného územia a plochy priľahlého extravilánu perspektívnej urbanizácie. Celé administratívne (katastrálne) územie obce má rozlohu 1405 ha.

  - ŠIRŠIE VZŤAHY, ZÁUJMOVÉ ÚZEMIE, POŽIADAVKY ÚZEMNÉHO PLÁNU REGIÓNU

Rožkovany ležia pod severovýchodnými svahmi Šarišskej vrchoviny, v údolí Torysy, 9 km na

severozápad od Sabinova a 2 km juhovýchodne od Lipian.

Majú pahorkatý, až členitý hornatý povrch, ktorého väčšiu časť odlesneného chotára tvorí centrálno–

karpatský flyš. Chotár má hnedé lesné oglejené, kyslé hnedozemné a nivné karbonátové pôdy.

### Riešené územie obce Rožkovany patrí z prevažnej časti do Šarišského podolia, ktoré na juhu

### ohraničuje pohorie Bachureň a na severe Spišskošarišské medzihorie do Sabinovskej kotliny, ktorú na juhu, juhozápade ohraničuje Šarišská vrchovina a na severe, severovýchode Čergovské pohorie. Celá oblasť má charakter pahorkatiny prechádzajúcej do rovinatej časti v údolí rieky Torysy. Sídlo leží v priemernej nadmorskej výške 370 m.n.m., celý kataster od 356 po 874 m.n.m.

Rožkovany sú obcou miestneho významu. Obec je bezprostredne napojená na svoje stredisko – Lipany

a stredisko vyššieho významu - Sabinov, dopravne formou ŽSR a SAD. Sabinov je pre Rožkovany okresným sídlom a prirodzeným spádovým centrom, ktoré zabezpečuje pre obec služby vyššej občianskej vybavenosti, pracovné príležitosti, dopravné spojenie s vyšším celkom s krajským mestom Prešovom, inžinierske siete, technické služby a i. Výkres širších vzťahov je v grafickej časti v mierke 1:25000.

Záujmovým územím obce je územie bezprostredne súvisiace s riešeným územím t.j. kataster s okolím, s ktorým má prevádzkové, dopravné a ekologické väzby, ochranné pásma a väzby na technickú infraštruktúru a zamestnanosť. Katastrálne územie má rozlohu 1405 ha a hraničí s katastrálnym územím obcí Lipany, Dubovica, Červenica pri Sabinove, Jakubova Voľa, ako aj Uzovské Pekľany a Renčišov.

Návrhy súvisiace so záujmovým územím budú riešené len v katastrálnom území obce. Pevnejšie väzby vznikajú a budú vznikať s najbližšie susediacimi obcami: Lipany, Červenica pri Sabinove a Jakubova Voľa. Územie susediace s obcami Dubovica, Uzovské Pekľany a Renčišov je zalesnené, terénne náročné. V tomto území bude snaha o čo najmenší zásah do existujúceho ekosystému. Takto definované územie je v grafickej časti znázornené v mierke 1:5000. Celé katastrálne územie obce je prezentované v grafickej časti v mierke 1:10000 a 1:5000.

Obec Rožkovany patrí do združenia 21 obcí Hornej Torysy.

POŽIADAVKY ÚZEMNÉHO PLÁNU REGIÓNU

1.            V oblasti usporiadania územia, osídlenia a životného prostredia

1.1	 v oblasti rozvoja nadregionálnych súvislostí a dobudovania multimodálnych koridorov,

1.1.4	formovať základnú koncepciu sídelných štruktúr Prešovského kraja vytváraním polycentrickej siete ťažísk osídlenia a miest, ktorých prepojenia budú podporované rozvojovými osami. Rozvojom polycentrickej sídelnej štruktúry sledovať naviazanie na Slovenskú a celoeurópsku polycentrickú sídelnú sústavu a komunikačnú kostru, prostredníctvom medzinárodne odsúhlasených dopravných koridorov,

1.1.5	sledovať pri decentralizácii riadenia rozvoja územia vytváranie polycentrických systémov – sietí miest  a  aglomerácií, ktoré efektívne podporujú vytváranie vyššej funkčnej komplexnosti subregionálnych celkov,

1.1.6	formovať sídelnú štruktúru prostredníctvom regulácie priestorového usporiadania a funkčného

využívania územia jednotlivých hierarchických úrovní ťažísk osídlenia, sídelných centier, rozvojových  osí a vidieckych priestorov,

1.1.7	 podporovať rozvoj osídlenia vo východnej časti regiónu s dominantným postavením košicko-

prešovskej aglomerácie s nadväznosťou na michalovsko-vranovsko-humenské ťažisko osídlenia a s  previazaním na sídelnú sieť v smere severopovažskej rozvojovej osi,

1.2.1        podporovať budovanie rozvojových osí v záujme tvorby vyváženej hierarchizovanej sídelnej

štruktúry,

1.2.1.3     podporovať ako rozvojové osi tretieho stupňa:

1.2.1.3.2  sabinovskú rozvojovú os: Prešov – Sabinov – Lipany – Plaveč,

1.3           ťažiská osídlenia v oblasti regionálnych súvislostí usporiadania osídlenia

1.3.1        podporovať ako ťažiská osídlenia najvyššej úrovne košicko-prešovské ťažisko osídlenia ako
aglomeráciu medzinárodného významu s dominantným postavením v Karpatskom euroregióne,

1.3.6	podporovať ťažiská osídlenia ako rozvojové sídelné priestory vytváraním ich funkčnej komplexnosti so zohľadnením ich regionálnych súvislostí,

1.3.8	podporovať rozvoj sídelných centier, ktoré tvoria základné terciárne centrá osídlenia, rozvojové
centrá hospodárskych, obslužných a sociálnych aktivít ako pre priliehajúce zázemie, tak pre príslušný regionálny celok, a to hierarchickým systémom pozostávajúcim z týchto skupín centier:

1.3.8.7    centier štvrtej skupiny: Lipany, Spišská Belá, Spišské Podhradie, Svit,

1.4          vytvárať možnosti pre vznik suburbánnych zón okolo ťažísk osídlenia s prihliadnutím na ich

stupeň sociálno-ekonomického rozvoja,

1.5          podporovať rozvoj priestorov -mikroregiónov mimo ťažísk osídlenia, charakterizovaných

ekonomickou a demografickou depresiou a tento princíp aplikovať aj pri tvorbe subregiónov,

1.6          vytvárať priestorové podmienky pre vedenie rozhodujúcich sietí technickej infraštruktúry

a rezervovať plochy pre stavby environmentálnej infraštruktúry regionálneho a nadregionálneho

významu,

1.7	rešpektovať podmienky vyplývajúce zo záujmov obrany štátu v okresoch Bardejov, Humenné, Kežmarok, Levoča, Medzilaborce, Poprad, Prešov, Sabinov, Snina, Stará Ľubovňa, Stropkov, Svidník a Vranov nad Topľou,

1.8           chrániť poľnohospodársku pôdu a lesy ako obmedzujúci faktor urbanistického rozvoja územia

1.13         oblasti civilnej ochrany obyvateľstva rezervovať plochy pre zariadenia na ukrývanie obyvateľstva v prípade ohrozenia,

1.14	v oblasti rozvoja vidieckeho priestoru a vzťahu medzi mestom a vidiekom

1.14.1	zabezpečovať vyvážený rozvoj územia, najmä v horských a podhorských oblastiach v nadväznosti na definované centrá polycentrických sústav a osídlenia sídelnej štruktúry Prešovského kraja,

1.14.2      podporovať vzťah urbánnych a rurálnych území v novom partnerstve založenom na integrácii

funkčných vzťahov mesta a vidieka a kultúrno-historických a urbanisticko-architektonických  daností,

1.14.3      vytvárať podmienky dobrej dostupnosti vidieckych priestorov k sídelným centrám, podporovať

výstavbu verejného dopravného a technického vybavenia obcí, moderných informačných

technológií tak, aby vidiecke priestory vytvárali kultúrne a pracoviskovo rovnocenné prostredie

voči urbánnym priestorom a dosiahnuť tak skĺbenie tradičného vidieckeho prostredia s

požiadavkami na moderný spôsob života,

1.14.4      pri rozvoji vidieckych oblastí zohľadňovať ich špecifické prírodné a krajinné prostredie a pri

rozvoji jednotlivých činností dbať na zamedzenie, resp. obmedzenie možných negatívnych

dôsledkov činností na krajinné a životné prostredie vidieckeho priestoru,

1.14.5      zachovávať pôvodný špecifický ráz vidieckeho priestoru, vychádzať z pôvodného charakteru

zástavby a historicky utvorenej okolitej krajiny; zachovať historicky utváraný typ zástavby obcí

a zohľadňovať národopisné špecifiká jednotlivých regiónov,

  - v oblasti sociálnej infraštruktúry

1.15.3      v oblasti sociálnych služieb,

1.15.3.5   vytvárať územnotechnické predpoklady na uskutočňovanie výstavby zariadení na vzdelávanie

Rómov a rozvoj rómskej kultúry,

1.15.3.6   vytvárať územnotechnické podmienky bývania, občianskeho vybavenia a realizáciu technickej

infraštruktúry marginalizovaných skupín obyvateľstva,

1.15.3.7   vytváranými územnotechnickými podmienkami podporovať v rámci sústredeného osídlenia

podnikateľské aktivity rómskeho etnika,

1.16         v oblasti kultúry a umenia,

1.16.3      vytvárať územnotechnické podmienky pre podporou zariadení zachovávajúcich a rozvíjajúcich

tradičnú kultúru identickú pre subregióny,

1.17         v oblasti prírodného a kultúrneho dedičstva

1.17.6      rešpektovať dominantné znaky typu pôvodnej a kultúrnej krajiny, morfológie a klímy v oblasti

stredného a horného Spiša, Šariša a horného Zemplína,

1.17.8      stavebnotechnicky predchádzať ohrozeniu, poškodeniu alebo zničeniu národných kultúrnych pamiatok a dbať na trvalé udržanie dobrého stavu, vrátane prostredia kultúrnej pamiatky a na taký spôsob využívania a prezentácie, ktorý zodpovedá jej pamiatkovej hodnote,

1.17.9     venovať osobitnú pozornosť lokalitám známych, evidovaných aj predpokladaných archeologických

nálezísk, pričom orgánom ochrany archeologických nálezísk je Pamiatkový úrad SR,

1.17.10   zachovať typickú štruktúru krajiny na území národných parkov, chránených krajinných oblastí,

v pripravovaných chránených krajinných oblastiach a pri novej výstavbe usmerňovať rozvoj

sídelných štruktúr vo väzbe na zachovaný historický urbanizmus a s ohľadom na prostredie

jednotlivých národných kultúrnych pamiatok. Pri rekonštrukciách rešpektovať tradičnú architektúru

a z hľadiska krajinotvorby limitovať štruktúru zástavby a výškové zónovanie hmôt

2             V oblasti rozvoja rekreácie a turistiky

2.1	považovať za hlavné rekreačné krajinné celky / RKC /: Bachureň, Belianske Tatry, Branisko, Busov, Čergov, Domašu, Dukla, Kozie chrbty, Ľubické predhorie, Ľubovniansku vrchovina, Nízke Beskydy, Pieniny, Slánske vrchy, Spišskú Maguru, Východné Karpaty, Vysoké Tatry, Stredný Spiš, Vihorlat,

2.10        usmerňovať rozvoj funkčno-priestorového subsystému rekreácie a turizmu v súlade s Koncepciou

územného rozvoja Slovenska 2001, Regionalizáciou cestovného ruchu Slovenskej republiky a

Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja,

2.11        vytvárať podmienky na rozvoj krátkodobej rekreácie obyvateľov miest a väčších obcí budovaním

rekreačných zón sídel a zamerať sa na podporu budovania vybavenosti pre prímestskú rekreáciu v ich záujmových územiach,

2.12        vytvárať územnotechnické podmienky funkčného využitia kultúrnych pamiatok pre potreby rozvoja

cestovného ruchu,

2.5.1       zariadenia a služby prioritne umiestňovať v zastavaných územiach existujúcich stredísk

cestovného ruchu. Do voľnej krajiny umiestňovať len vybavenosť, ktorá sa bezprostredne viaže

na uskutočňovanie rekreačných činností závislých od prírodných daností,

2.6          podporovať a prednostne rozvíjať tie druhy a formy turizmu, ktoré majú pre rozvoj v danom území

najlepšie predpoklady a ktoré sú zároveň predmetom medzinárodného významu (letný a zimný

horský turizmus, kultúrno – poznávací turizmus, kúpeľný turizmus, kúpeľný liečebno-rekondičný

turizmus, ekoturizmus a agroturizmus,

2.15        vytvárať podmienky pre obnovu a realizáciu nových viacúčelových vodných nádrží /sústav /

s prevládajúcou rekreačnou funkciou a príslušnou športovorekreačnou vybavenosťou

2.16        v záujme zlepšovania dostupnosti centier, vytvárať územnotechnické podmienky pre realizáciu

turistických ciest,

2.16.1     na úrovni medzinárodných súvislostí

2.16.1.3  železničné severojužné prepojenie:

-hranica PR – Čirč– v smere Poprad a v smere Prešov – hranica Košického kraja,

2.16.3     na regionálnej úrovni: - hranica PR - Čirč – Lipany – Sabinov – Prešov,

2.16.3.1  cestné koridory najmä:

- hranica PR – Lysá nad Dunajcom – Stará Ľubovňa – ( Mníšek nad Popradom –Stará Ľubovňa ) –

Lipany – Sabinov – Prešov,

- hranica PR - Čirč – Lipany – Sabinov – Prešov

2.16.3.3  regionálne cyklotrasy a pešie turistické chodníky prepájajúce významné turistické centrá

regiónu:      g) Toryská magistrála

4            Ekostabilizačné opatrenia

4.1         pri umiestňovaní investícií (rozvojových plôch) prioritne využívať zastavané územia obcí, alebo

plochy v nadväznosti na zastavané územie a stavebné investície umiestňovať prioritne do tzv.

hnedých plôch. Nevytvárať nové izolované celky, rešpektovať prírodné a historické danosti územia

4.3         zabezpečiť funkčnosť prvkov územného systému ekologickej stability, pri ďalšom využití

usporiadaní územia,

4.3.6      preferovaním extenzívneho hospodárenia na plochách lesnej pôdy a trvale trávnatých plochách

(TTP) s cieľom ochrany cenných ekosystémov,

4.3.7      obmedziť zastavanie inundačných území pre ich zachovanie ako prirodzeného spôsobu retencie

vôd,

4.5         pozemkovými úpravami, usporiadaním pozemkového vlastníctva a užívacích pomerov v

poľnohospodárskom a lesnom extraviláne podporovať výsadbu plošnej a líniovej zelene,

prirodzený spôsob obnovy a revitalizáciu krajiny v prvkoch územného systému ekologickej stability,

s maximálnym využitím pôvodných (domácich) druhov rastlín,

4.6         podporovať v podhorských oblastiach zmenu spôsobu využívania poľnohospodárskej pôdy (PP)

spôsobujúcej vodnú eróziu,

4.9         v oblasti ochrany prírody a tvorby krajiny,

4.9.2      pri hospodárskom využívaní chránených území uplatňovať diferencovaný spôsob hospodárenia a

uprednostňovať biologické a integrované metódy ochrany územia, najmä zohľadňovať

samoreprodukčnú schopnosť revitalizácie prírodných zdrojov,

4.9.7      pri hospodárskom využívaní území začlenených medzi prvky územného systému

ekologickej stability uplatňovať:

4.9.7.2   ochranu poľnohospodárskej pôdy pre poľnohospodárske ekosystémy v kategóriách

podporujúcich a zabezpečujúcich ekologickú stabilitu územia (trvalé trávne porasty), a

hospodárením zabezpečiť priaznivý stav biotopov a biotopov druhov ako i priaznivý stav časti

krajiny

4.9.7.3   prispôsobenie trasovania dopravnej a inej technickej infraštruktúry ochrane prvkov ekologickej

siete tak, aby bola maximálne zabezpečená ich funkčnosť a homogénnosť, v prípade potreby

nevyhnutného umiestnenia tejto infraštruktúry do územia biocentra umiestniť ju prioritne do

okrajových častí biocentra,

4.9.7.4   eliminovanie stresových faktorov pôsobiacich na prvky územného systému ekologickej stability

(pôsobenie priemyselných a dopravných emisií, znečisťovanie vodných tokov a pod.),

systémovými opatreniami,

4.9.7.6   zabezpečiť maximálnu ochranu brehových porastov hydrických biokoridorov

4.9.7.7   minimalizovanie umiestňovania objemovo a plošne náročných stavieb do biocentier a biokoridorov

provincionálneho, biosferického, nadregionálneho a regionálneho významu mimo zastavaných

území obce a území s osobitnou ochranou, v súlade so všetkými regulatívmi bodu 4.,

4.9.12	    zosuvné územia a staré banské diela zohľadňovať pri využívaní územia,

5           V oblasti dopravy

5.1	    v oblasti nadradeného dopravného vybavenia,

5.1.4      rešpektovať dopravné siete a zariadenia alokované v trasách doplnkových koridorov TINA,

5.1.4.1   železničná trať TINA -prepojenie multimodálneho koridoru č. IX s Poľskom v línii hranica

PR – Plaveč – Prešov – hranica Košického kraja,

5.1.7      rešpektovať dopravné siete v rámci celoštátnej úrovne – cestné komunikácie,

5.1.7.4   Ľubotín – Sabinov – Prešov,

5.3         chrániť koridory ciest I., II. a vybraných úsekov III. triedy, ich preložiek a úprav vrátane prejazdných

úsekov dotknutými sídlami na:

5.3.3      ceste I/68,

5.3.3.2   v úseku hranica PR–Ľubotín -Lipany s obchvatmi obcí Plavnica, Ľubotín a Kamenica a v úseku

Lipany-Šarišské Michaľany v samostatnej novej trase v kategórii C 11,5/80 súbežnej s pôvodnou

trasou a s mimoúrovňovými napojeniami sídiel v križovatkách Milpoš, Pečovská Nová Ves,

Sabinov-sever, Drienica, Sabinov -Jakubovany a Šarišské Michaľany,

5.3.43	    ostatných cestách III. triedy z dôvodu ich rekonštrukcie,

5.3.44	    v oblasti ostatných verejných dopravných zariadení,

5.3.44.1  chrániť existujúce verejné dopravné zariadenia,

5.3.44.2  vytvárať a chrániť priestory pre zariadenia verejnej hromadnej dopravy,

5.6          zabezpečiť územnú rezervu na modernizáciu železničných tratí:

5.6.2       modernizáciu a zdvojkoľajnenie severo – južného magistrálneho ťahu kategórie 1.b v úseku s

hranica PR - Plaveč - Prešov – hranica Košický kraj / Kysak / na rýchlosť 120 – 160 km/h vrátane

železničného tunela Obišovce (KSK) – Ličartovce(PSK) a pre preložku trate mimo mesta Prešov

po roku 2015, podľa ÚPN mesta Prešov

6            V oblasti vodného hospodárstva

6.1	    v záujme zabezpečenia zdrojov pitnej vody,

6.1.1	    chrániť a využívať existujúce a zdokumentované zdroje pitnej vody s cieľom zvyšovať podiel

zásobovaných obyvateľov pitnou vodou z verejných vodovodov,

6.3	    rezervovať plochy a chrániť koridory (kanalizácie)

6.3.1	    pre stavby kanalizácií, skupinových kanalizácií a čistiarní odpadových vôd. Prednostne realizovať
              kanalizačné siete v sídlach ležiacich v pásmach ochrany využívaných zdrojov pitnej vody, v
              ochranných pásmach minerálnych a liečivých vôd. Výstavbu kanalizačných sietí ako
              verejnoprospešných stavieb konkretizovať v územnom pláne obce,

6.3.3      zabezpečiť postupné znižovanie zaostávania rozvoja verejných kanalizácií za rozvojom

verejných vodovodov,

6.5         vodné toky, meliorácie, nádrže

6.5.1      na tokoch, kde nie sú usporiadané odtokové pomery, komplexne revitalizovať vodné toky

s protipovodňovými opatreniami, so zohľadnením ekologických záujmov a dôrazom na ochranu

intravilánov obcí pred povodňami,

6.5.4	    zlepšovať vodohospodárske pomery na malých vodných tokoch v povodí zásahmi smerujúcimi k
              stabilizácii vodohospodárskych pomerov za extrémnych situácií, pri úpravách tokov využívať
              vhodné plochy na výstavbu poldrov s cieľom zachytávať povodňové prietoky,

6.5.5      zabezpečiť likvidáciu povodňových škôd z predchádzajúcich rokov a budovať primerané

protipovodňové opatrenia s dôrazom na ochranu zastaveného územia miest a obcí a ochranu

pred veľkými prietokmi (úpravy tokov, ochranné hrádze a poldre).

6.5.6	    venovať pozornosť úsekom bystrinných tokov v horských a podhorských oblastiach, na ktorých
              treba budovať prehrádzky s cieľom znížiť eróziu a zanášanie tokov pri povodňových stavoch bez
              narušenia biotopu,
6.5.7	    vykonať protierózne opatrenia na priľahlej poľnohospodárskej pôde a lesnom pôdnom fonde,

6.5.8	    v rámci revitalizácie tokov zachovať priaznivé životné podmienky pre ryby, zoobentos a fytobentos,

6.5.14    vytvárať priestory v území pre výstavbu rybníkov a účelových vodných nádrží,

6.5.17    vybudované účelové nádrže pre poľnohospodárske a závlahové účely využívať aj na rekreačné

účely

6.5.18    vylúčiť akúkoľvek navrhovanú výstavbu v inundačných územiach vodných tokov v zmysle zákona

o ochrane pred povodňami

6.5.19    vo vhodných lokalitách zriaďovať menšie viacúčelové vodné nádrže a prehrádzky a podporovať

obnovenie zaniknutých vodných plôch, s vhodným spôsobom zachytenia a využitia dažďovej vody

z povrchového odtoku zo spevnených plôch novej zástavby priamo na mieste, prípadne vhodný

spôsob infiltrácie dažďovej vody tak, aby odtok z daného územia do recipientu nebol zvýšený voči

stavu pred realizáciou prípadnej zástavby a aby nebola zhoršená kvalita vody v recipiente,

7	    V oblasti zásobovania plynom a energiou, telekomunikácie

7.2	    v oblasti zabezpečovania zdrojov elektrickej energie

7.2.9	    rezervovať územie pre výstavbu novej elektrickej stanice Šariš pri obci Chmiňany a rezervovať

koridor pre nové napájacie vedenia: dvojité 110kV vedenie od Hrabkova a dvojité 110kV

vedenie z el. stanice Lipany,

7.3	    v oblasti využívania obnoviteľných energetických zdrojov,

7.3.1	    podporovať výstavbu zdrojov energie využívajúcich obnoviteľné zdroje a pri ich umiestňovaní

vychádzať z ekonomickej, sociálnej a environmentálnej únosnosti územia v súčinnosti s hodnotami

a limitami kultúrno-historického potenciálu územia, historického stavebného fondu so

zohľadňovaním špecifík jednotlivých subregiónov,

7.3.4	    neumiestňovať veterné parky a veterné elektrárne:

7.3.4.2   v biocentrách a biokoridoroch ÚSES na regionálnej a nadregionálnej úrovni,

7.3.4.3   v okolí vodných tokov a vodných plôch v šírke min. 100 m, v okolí regionálnych biokoridorov min.

100 m, pri nadregionálnych hydrických  biokoridoroch min. 200 m (odstupové vzdialenosti na

konkrétnej lokalite VE spresní ornitológ v procese EIA),

7.3.4.5   v krajinársky hodnotných lokalitách, významných pohľadových osiach, vizuálne exponovaných

lokalitách,

7.3.4.6   v ochranných pásmach určených príslušnou legislatívou okolo diaľnic, rýchlostných ciest a ciest

I. a II. triedy,

7.3.4.7   v ucelených lesných komplexoch,

7.4	    v oblasti telekomunikácii a informačnej infraštruktúry

7.4.1	    vytvárať podmienky na rozvoj globálnej informačnej spoločnosti na území Prešovského kraja

skvalitňovaním infraštruktúry informačných systémov.

7.4.2      z dôvodov, aby nedochádzalo k poškodzovaniu infraštruktúry informačných systémov je potrebné,

aby investori konkrétnych stavieb požiadali pred vydaním územného rozhodnutia a stavebného

povolenia o stanovisko operátorov jednotlivých pevných a mobilných telekomunikačných sieti a

o existencií jestvujúcich podzemných telekomunikačných vedení.

8            V oblasti hospodárstva

8.1	    v oblasti hospodárstva a regionálneho rozvoja

8.1.3	    diverzifikovať odvetvovú ekonomickú základňu obcí a miest, podporovať v záujme trvalej

udržateľnosti malé a stredné podnikanie,

8.1.4	    zabezpečovať rozvoj a skvalitnenie infraštruktúry komunikačných systémov,

8.1.6	    pri umiestňovaní nových priemyselných zón, areálov a objektov rešpektovať záujmy a rozvojové

koncepcie existujúcich prevádzok,

8.2         v oblasti priemyslu a stavebníctva

8.2.1      pri rozvoji priemyslu a stavebníctva vychádzať z ekonomickej, sociálnej a environmentálnej

únosnosti územia v súčinnosti s hodnotami a limitami kultúrno-historického potenciálu územia,

historického stavebného fondu so zohľadňovaním špecifík jednotlivých subregiónov a využívať

pritom predovšetkým miestne suroviny,

8.2.3	    chrániť funkčné plochy priemyselnej výroby 4. kategórie pre zriaďovanie priemyselných zón a

priemyselných parkov v potenciálne vhodných lokalitách podľa územnotechnických a

územnoplánovacích podkladov do potvrdenia ich opodstatnenosti v územných plánoch obcí,

8.2.4      podporovať v územnom rozvoji regiónu využitie existujúcich priemyselných areálov a areálov

bývalých hospodárskych dvorov (hnedé plochy) pre účely zriadenia priemyselných zón a

priemyselných parkov na základe zhodnotenia ich externých a interných lokalizačných faktorov,

8.2.5      chrániť priestory ložísk vyhradených nerastov, určené dobývacie priestory a evidované

chránené ložiskové územia,

8.2.6      podporovať rozvoj tradičnej remeselnej výroby, doplnkové výroby a nevýrobné činnosti

podporujúce rozvoj vidieka,

8.3	    v oblasti poľnohospodárstva a lesného hospodárstva

8.3.1	    podporovať diverzifikáciu poľnohospodárskej produkcie a formy obhospodarovania pôdy na

základe rôznorodosti produkčného potenciálu územia a klimatických podmienok,

8.3.2	    podporovať alternatívne poľnohospodárstvo v chránených územiach, v pásmach hygienickej

ochrany a v územiach začlenených do územného systému ekologickej stability,

8.3.3	    zabezpečiť protieróznu ochranu poľnohospodárskej pôdy s využitím vegetácie v rámci riešenia

projektov pozemkových úprav a agrotechnickými opatreniami zameranými na optimalizáciu

štruktúry pestovaných plodín v nadväznosti na prvky územného systému ekologickej stability,

8.3.5	    neproduktívne a nevyužiteľné poľnohospodárske pozemky zalesňovať a pri zalesňovaní využívať

pôvodné (domáce) druhy drevín,

8.4	    v oblasti odpadového hospodárstva

8.4.1	    nakladanie s odpadmi na území kraja riešiť len v súlade so schváleným Programom odpadového

hospodárstva SR, Prešovského kraja a jeho okresov,

8.4.2      uprednostňovať v odpadovom hospodárstve minimalizáciu odpadov, zvýšiť účinnosť

separovaného zberu a zhodnocovanie odpadov s využitím ekonomických nástrojov a

legislatívnych opatrení,

8.4.9      podporovať  výstavbu  zariadení na dotrieďovanie, zhodnotenie, kompostovanie odpadov

a zneškodňovanie odpadov v obciach

8.4.10	    implementáciou zákona o obaloch znížiť zneškodňovanie odpadov z obalov a zvýšiť ich

zhodnotenie,

VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY

Verejnoprospešné stavby spojené s realizáciou uvedených záväzných regulatívov sú tieto:

1            V oblasti dopravy

1.2         stavby nadradenej cestnej siete pre

1.2.6      cestu I/68

b)   v úseku Lipany- Šarišské Michaľany v samostatnej novej trase v kategórii C 11,5/80 súbežnej

s pôvodnou  trasou a s  mimoúrovňovými  napojeniami sídiel v križovatkách Milpoš, Pečovská

Nová Ves, Sabinov-sever, Sabinov –juh, Drienica, Sabinov - Jakubovany a Šarišské Michaľany,

a v úseku Šarišské Michaľany – Prešov v kategórii C 22,5/80

1.2.38    modernizácia a zdvojkoľajnenie severo-južného magistrálneho ťahu železničnej trate kategórie I.b

na rýchlosť 120 km/h.v úseku hranica s PR -Plaveč -Prešov –Kysak vrátane železničného tunela

Obišovce (KSK) – Ličartovce (PSK) a preložky trate mimo mesta Prešov a obce Haniska po roku

2015, v zmysle ÚPN Mesta Prešov

2            V oblasti vodného hospodárstva

2.5	    stavby kanalizácií, skupinových kanalizácií a čistiarní odpadových vôd, v obciach Prešovského

kraja,

2.8         stavby pre úpravu a revitalizáciu vodných tokov, meliorácií a nádrží,

2.9         stavby protipovodňových ochranných hrádzí a úpravy profilu koryta,

2.10       poldre, zdrže, prehrádzky a malé viacúčelové vodné nádrže pre stabilizáciu prietoku,

2.11       stavby viacúčelových vodných plôch,

2.12       stavby závlah a zariadení pre závlahy,

2.13       požiarne nádrže v obciach.

3	    V oblasti zásobovania plynom a energiami,

3.2	    Stavby pre zásobovanie a prenos elektrickej energie

3.2.9	    stavba novej elektrickej stanice Šariš pri obci Chmiňany a nového napájacieho vedenia: 2x110kV

od Hrabkova a 2x 110kV vedenia z el. stanice Lipany,

4	    V oblasti hospodárstva a priemyslu

4.2	    stavby pre využívanie ložísk vyhradených nerastov.

5	    V oblasti telekomunikácií

5.1         stavby pre prenos terestriálneho a káblového signálu a stavby sietí informačnej sústavy a ich   ochranné pásma

6            V oblasti obrany štátu a civilnej ochrany obyvateľstva

6.3	    stavby civilnej ochrany obyvateľstva,

6.3.1      zariadenia na ukrývanie obyvateľstva v prípade ich ohrozenia,

6.3.2      zariadenia na signalizáciu a koordináciu činnosti v stave ohrozenia.

7	    V oblasti prírodného a kultúrneho dedičstva

7.1          stavby uvedené v Ústrednom zozname pamiatok vyhlásené za Národné kultúrne pamiatky,                  pamiatky a ich okolie zapísané v zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO a objekty súvisiace s pamiatkovo chránenými historickými parkami, ich údržbu a úpravy realizovať len so súhlasom Pamiatkového úradu,

7.3	    stavby pre ochranu, prieskum a sprístupnenie archeologických lokalít.

8            V oblasti poľnohospodárstva

8.2         stavby viacúčelových vodných nádrží pre protipovodňovú ochranu a zavlažovanie s využitím pre

rekreáciu a turizmus, rybné hospodárstvo a ekostabilizáciu.

9           V oblasti životného prostredia

9.1        stavby na ochranu pred prívalovými vodami – ochranné hrádze a úpravy vodného toku,

Prehrádzky, poldre a viacúčelové vodné nádrže,

9.2	   stavby na účely monitorovania stavu životného prostredia.

10         V oblasti odpadového hospodárstva

10.3      stavby a zariadenia na zneškodňovanie, dotrieďovanie, kompostovanie a recykláciu odpadov a

materiálového a energetického zhodnotenia všetkých druhov odpadov,

  - DEMOGRAFIA, SOCIÁLNO-EKONOMICKÝ VÝVOJ

A.  OBYVATEĽSTVO

Obec Rožkovany v dlhodobom vývoji počtu obyvateľov patrila k stagnujúcim resp. k pomaly rastúcim sídlam, ale v poslednej dobe je zo strany obyvateľov Rožkovian zvýšený záujem o výstavbu rodinných domov. Mladí ľudia, ktorí chodili za prácou mimo región, alebo mimo štát sa začínajú vracať a prejavujú záujem o pozemky a výstavbu RD.

Vývoj počtu obyvateľov z jednotlivých sčítaní možno v obci sledovať od r. 1870, kedy mala obec spolu 650 obyvateľov. Vo výhľadovom roku 2030 bude predpokladaný počet domov cca 410 a cca 1700 obyvateľov.

| rok | počet obyvateľov | rok | počet obyvateľov |
| --- | --- | --- | --- |

| 1870 | 650 | 1950 | 887 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1880 | 606 | 1960 | 1117 |
| 1890 | 552 | 1970 | 1184 |
| 1900 | 532 | 1980 | 1150 |
| 1910 | 591 | 1990 | 1150 |
| 1920 | 560 | 2000 | 1240 |
| 1930 | 612 | 2010 | 1305 |
| 1940 | 842 | 2030 | 1700 |

Z tabuľky vyplýva, že počet obyvateľov v obci má mierne stúpajúcu tendenciu.

V r. 2010 mala obec 1307 obyvateľov z toho bolo 629 žien a 678 mužov.

Skladba obyvateľstva podľa charakteristických vekových skupín

| počet obyvateľov | vek | celkom | % |
| --- | --- | --- | --- |

| predproduktívni | 0 - 14 | 281 | 21,5 |
| --- | --- | --- | --- |
| produktívni ženy | 15 - 55 | 344 | 26,3 |
| produktívni muži | 15 - 60 | 441 | 33,8 |
| poproduktívni | 60+ | 241 | 18,4 |

0 – 14                       281

Index vitality populácie:     IP = ---------------  . 100 = ------------- . 100 = 117

60+                         241

Hodnoty indexu IP :             nad 300          veľmi progresívny typ populácie

200 - 300         progresívny

120 - 200         stagnujúci

do 120          regresívny

Podľa vyššie uvedeného indexu vitality možno hodnotiť vekovú štruktúru na hranici regresívnej a stagnujúcej. Zvyšovanie počtu obyvateľstva v návrhovom období sa dosiahne udržaním mladých ľudí, ktorým sa vytvoria podmienky pre to, aby z obce neodchádzali (bytový fond, práca, životné prostredie...). Ďalším faktorom pre rast bytového fondu sú nepomerne lacnejšie pozemky pre výstavbu domov, ako v meste. Svoju úlohu zohráva aj kvalitnejšie životné prostredie. Veľkou výhodou Rožkovian je aj vzdialenosť okresného a spádového mesta a tým aj dostupnosť k vyššej občianskej vybavenosti, školstvu, kultúre...

Pri prognóze vývoja počtu obyvateľov sa vychádzalo z tabuliek štatistického úradu a z doterajšieho celkového pohybu obyvateľstva. Predpokladaná miera rastu populácie do návrhového roku 2030:

| rok | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet obyvateľov | 1305 | 1340 | 1410 | 1560 | 1700 |

Národnostná skladba v % :                                          Konfesionálna skladba v % :

Slovenská                    99,0                                         Rímskokatolícka             94,0

Rómska                         0,4                                         Gréckokatolícka                1,2

Česká                            0,3                                         Evanjelická                        0,2

iná                                 0,3                                          bez vyznania                     0,6

B.   ZAMESTNANOSŤ

Podľa údajov obecného úradu z r. 2010 žilo v obci 647 ekonomicky aktívnych osôb, čo predstavovalo 49,5% z celkového počtu obyvateľov. Pomer počtu ekonomicky aktívnych osôb vo vzťahu k počtu obyvateľov v produktívnom veku činil 82,4%.

Štruktúra zamestnanosti v obci podľa jednotlivých odvetví hospodárstva:

| odvetvie | Počet zamest. |
| --- | --- |

| Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace služby | 8 |
| --- | --- |
| Lesníctvo, ťažba dreva a pridružené služby | 2 |
| Rybolov, chov rýb |  |
| Ťažba nerastných surovín | 3 |
| Priemyselná výroba | 53 |
| Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody | 38 |
| Stavebníctvo | 121 |
| Veľkoobchod a maloobchod | 25 |
| Hotely a reštaurácie | 12 |
| Doprava, skladovanie a spoje | 7 |
| Peňažníctvo a poisťovníctvo | 4 |
| Nehnuteľnosti, prenajímanie a obchodné služby |  |
| Verejná správa a obrana, povinné soc. poistenie | 10 |
| Školstvo | 18 |
| Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť | 10 |
| Ostatné verejné, sociálne a osobné služby | 20 |
| Súkromné domácnosti s domácim personálom | 6 |
| Exteritoriálne organizácie a združenia |  |
| Ekonomická aktivita bez udania odvetvia | 310 |

| spolu | 647 |
| --- | --- |

V návrhovom období sa predpokladá vplyvom priaznivého demografického vývoja zvýšenie % osôb v produktívnom veku vo vzťahu k celkovému počtu obyvateľov, tým pádom aj zvýšenie ekonomicky aktívnych osôb vo vzťahu k počtu osôb v produktívnom veku. Zvýšený počet zamestnaných ľudí predpokladáme v oblasti stavebníctva, zároveň by mal byť kladený dôraz na rozvoj tradičnej remeselnej výroby, doplnkové výroby a nevýrobné činnosti podporujúce rozvoj vidieka.

Výsledná prognóza zamestnanosti k návrhovému roku 2030 by mohla vyzerať nasledovne:

  - počet osôb v produktívnom veku              850    (50% z celkového počtu obyv.)

  - počet ekonomicky aktívnych osôb            720    (85% z počtu osôb v produkt. Veku)

  - RIEŠENIE ZÁUJMOVÉHO ÚZEMIA, FUNKČNÉ VYUŽITIE ÚZEMIA

V zmysle ÚPN VÚC Prešovského kraja sa obec Rožkovany nachádza mimo ťažiska osídlenia, v dostupnom kontakte s centrami osídlenia miest Sabinov a Lipany, ktoré tvoria tretiu resp. štvrtú skupinu sídiel.

Obec Rožkovany je v koridore sabinovskej rozvojovej osi tretieho stupňa Prešov – Sabinov – Lipany – Plaveč. Okolo týchto ťažísk osídlenia sa vytvárajú možnosti pre vznik suburbánnej zóny a to s prihliadnutím na ich stupeň sociálno-ekonomického rozvoja. To znamená, že pri využívaní špecifických daností a podmienok územia, je možné situovať do katastrálneho územia obce Rožkovany určité druhy funkcií no predovšetkým funkciu bývania a rekreácie. Ostatné funkcie dopĺňajú vyššie spomínané sídla, pričom mesto Lipany sa nachádza cca 2 km severozápadne a okresné mesto Sabinov cca 9 km juhovýchodne od Rožkovian.

Obec leží v šarišskom podolí vytvorenom riekou Torysa. V tesnej blízkosti rieky sa nachádza hlavná cesta Sabinov - Lipany - Stará Ľubovňa a tiež železnica, spojujúca Prešov s Poľskou republikou. Samotné Rožkovany ležia za riekou, sú koncovou obcou. Súčasťou obce je aj autobusová a železničná zastávka. Obe sú umiestnené pri týchto komunikáciách. Stred obce je od nich vzdialený cca 700m, do samotnej obce vedie asfaltová cesta, ktorá sa rozvetvuje do štyroch ulíc.

Hlavnú kompozičnú os obce tvorí prístupová cesta od Torysy smerom ku kostolu a k rómskej osade. Vedľajšiu os tvorí cesta od hosp. dvora smerom ku škole, okolo nákupného strediska a pokračuje smerom k časti zvanej Jeruzalem. V prieniku týchto osí vzniklo prirodzené centrum obce, čo dosvedčujú svojou polohou aj najstaršie svetské objekty – kaštiele, ale aj umiestnenie objektov občianskej vybavenosti v blízkosti kríženia týchto základných osí.

Obytné územie obce v súčasnosti predstavuje pomerne kompaktné zastavané územie. Staršia časť obce sa nachádza v blízkosti kostola, ktorý je umiestnený na vyvýšenine medzi dvoma dolinami. Novšia časť obce je sústredená v blízkosti rieky Torysy a severozápadne od centra obce, smerom k rybníkom resp. smerom k Lipanom. Juhovýchodne od centra sa nachádza hosp. dvor, ktorý svojou polohou a rozlohou do značnej miery obmedzuje rast obce týmto smerom.

2.5.   NÁVRH URBANISTICKEJ KONCEPCIE PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA

Pri tvorbe urbanistickej koncepcie sídla si návrh ÚPN-O stanovil za hlavné tieto úlohy:

V oblasti občianskej vybavenosti

– v budúcnosti by malo byť snahou obecnej samosprávy a architektov urbanistov zvýrazniť pozíciu centra, či už formou doplnenia vybavenosti alebo zvýšenia atraktivity tohto územia parkom, pešou zónou, centrálnym zhromažďovacím priestorom

V oblasti bývania a kultúry

- rozvíjať kompaktnú formu sídla, rešpektovať jestvujúce funkčné zónovanie. Podporovať výstavbu lokalít s málo zastavaným územím v strede obce v nadrozmerných záhradách, ako aj lokality s čo najjednoduchším riešením dopravy, inžinierskych sietí ako aj s vyhovujúcou dochádzkovou vzdialenosťou do centra k zariadeniam občianskej vybavenosti. Revitalizovať starší bytový fond, oživiť neobývané rodinné domy, upriamiť sa na záchranu a adekvátne využitie historicky hodnotných objektov.

V oblasti športu a rekreácie

– výraznejšie zapojiť do organizmu obce prírodné prvky, najmä rybníky, rieku Torysu a jej prítok Rožkoviansky potok, ako aj v zdravej miere doplniť resp. rozšíriť existujúce športové plochy

Limitujúcimi faktormi rozvoja obce sa javia tieto prírodné alebo umelo vytvorené prekážky:

- od severu to je rieka Torysa, železničná trať a diaľkové trasy vodovodu

- od východu to je hospodársky dvor

- od juhu to je náročná konfigurácia terénu

Z týchto faktorov vyplýva, že prirodzený rast obce v budúcnosti bude západným smerom.

2.6.   BÝVANIE

Podľa štatistického úradu z r. 2001 bolo v Rožkovanoch registrovaných 274 domov z toho 29 neobývaných

a s nezaznamenaným počtom bytov.

Počas P+R pochôdzkou v teréne boli zaregistrované 2 bytové domy, 270 rodinných domov, z toho bolo 20

domov neobývaných. Problém pri sčítaní domov bol v rómskej osade, kde bolo ťažké definovať či ide o rodinný

dom, alebo o provizórnu stavbu, navyše ich počet sa v priebehu rozpracovanosti ÚPN-O menil.

V štruktúre obytnej zástavby prevládajú samostatne stojace rodinné domy realizované v poslednom polstoročí,

problém je zjavný v rómskej osade, kde je veľa obyvateľov, málo domov a takmer žiadny nevyhovuje po stránke

stavebno-technickej a hygienickej.

V návrhu je snaha vytvoriť podmienky na revitalizáciu a tvorbu nového bytového potenciálu ako v obci, tak aj

v rómskej osade. Predpokladaný vývoj bytového fondu a obložnosti bytov v nadväznosti na počet obyvateľov

v návrhovom období:

Rok                      počet obyv.                         počet bytov                     obložnosť obyv/byt

2000                         1240                                    274                                         4,52

2010                         1305                                    280                                         4,66

2030                         1700                                    410                                         4,15

Podľa štatistických údajov priemerná obložnosť predstavuje cca 3,5 obyv/byt. Rozdiel v počte bytov a tým aj v obložnosti medzi súčasným stavom a návrhom, je vyvolaný najmä asanáciou množstva nevyhovujúcich objektov v rómskej osade. Obložnosť 4,15 obyv. na 1 byt  je za predpokladu, že aj v rómskej osade budú žiť cca 4 až 5 osôb v jednom byte, čo je ovšem málo pravdepodobné.

Priestorové predpoklady na novú bytovú výstavbu vnútri súčasnej hranice zastavaného územia sú obmedzené a žiadosti na bývanie rastú. Bytová otázka v návrhovom období je riešená  využitím neobývaného bytového fondu, ktorý je ale dosť obmedzený. Významnejším faktorom pre vznik nových bytov sa javia nadrozmerné záhrady, prieluky v uličných zástavbách a nová lokalita mimo hranice intravilánu, ale v dobrej nadväznosti.

Vzhľadom na záujem ľudí o stavebné parcely, je potrebné pripravovať lokality aj v rámci intravilánu, ale aj mimo neho. Preto návrh poskytuje niekoľko možností na rozvoj obce. Nárast bytového fondu obce je rozdelený na niekoľko lokalít.

| lokalita | názov | počet |
| --- | --- | --- |

| I. | Nezastavané pozemky v intraviláne – prieluky | 26 |
| --- | --- | --- |
| II. | Jeruzalem (rod. domy + byt. dom) | 86+6 |
| III. | Asanácia pôvodnej rómskej osady – výstavba novej v intraviláne | 30 |
| IV. | Nová rómska osada | 12 |

Spolu:                130

V budúcnosti bude mať obec obmedzené možnosti rozvoja. Preto ďalší rozvoj bývania predpokladáme v zastavanom území hlavne v nadrozmerných záhradách, mimo intravilánu hlavne v lokalitách, kde je dnes intenzívne obrábaná poľnohospodárska pôda, alebo trvalé trávnaté porasty (smerom k Lipanom).

Za predpokladu výstavby protipovodňových opatrení (vodnej nádrže Tichý Potok), to budú lokality medzi súčasnou obcou a riekou Torysa zvané „Vyšné Kamence“, ako aj lokality „Za múrom“ a „Hôrka“.

2.7.  VÝROBA

Rozvoj výrobných činností navrhujeme zamerať na využitie miestnych zdrojov a zabehaných prevádzok.

Z tohto aspektu majú prioritu poľnohospodárstvo, priemyselná výroba, obchodno- výrobné služby a súkromný sektor.

Priestorové nároky výroby navrhujeme regulovať nasledovne:

Hospodársky dvor – bývalý podnik Agro-Trend s.r.o. plošne najväčší podnik v intraviláne obce zameraný na poľnohospodársku výrobu a chov hovädzieho dobytka. V hosp. dvore navrhujeme premiestniť živočíšnu výrobu do najvzdialenejšej časti dvora od obce, čím by sa zmenšilo hygienické ochranné pásmo a bude potrebné určiť rozumnú mieru na druh, veľkosť a umiestnenie jednotlivých chovov. V ostatnej časti areálu navrhujeme integráciu rastlinnej výroby, skladov a malých súkromných prevádzok. Tento areál by sa mal zamerať na drobné nenáročné prevádzky. V súčasnosti sa tu nachádza drevovýroba, stolárska dielňa, súkromne hospodáriaci roľníci, v budúcnosti by mohli pribudnúť prevádzky zamerané na ručnú výrobu – krajčírska, keramická, kožiarska, drevomodelárska dielňa, alebo klasické remeslá – zámočníctvo, sklenárstvo, maliarstvo, inštalatérstvo, elektrikárstvo, murárstvo, pokrývačstvo, tesárstvo, autoopravovňa resp. remeslá a služby, ktoré sú v Lipanoch a Sabinove málo zastúpené alebo absentujú. Areál nie je potrebné plošne rozširovať.

Taktiež je možné vzhľadom na podnebné pásmo, skladbu pôdy a pre tradície obce vrátiť sa k ovocinárstvu. S tým je úzko spätá výroba muštov, sirupov, biologicky čistého ovocia a zeleniny - biofarmy.

Ostatné prevádzky a výrobne v obci ostávajú bez nárokov na plošné rozširovanie.

Ďalšie možnosti rozvoja výroby by mali byť stavané na báze malých súkromných podnikateľov, živnostníkov na svojich súkromných parcelách.

2.8.   REKREÁCIA, CESTOVNÝ RUCH

V obci je v súčasnosti rekreácia zastúpená vodnou plochou „rybníky“, motokrosovým areálom a zatiaľ

nedostatočne rozvinutým rančom – jazdeckým areálom pri križovatke cesty I/68 a cesty smerom na Milpoš.

Návrh počíta s rozvojom tohto areálu aj s doplnením viacerých malých športových plôch a detských ihrísk po celej obci.

Rekreačné a oddychové plochy sú zastúpené a navrhované pozdĺž vodných tokov, vo výhľade sa počíta s viacúčelovou vodnou nádržou, cyklotrasou obohatenou o rôzne zastávky, lavičky, altánky. Individuálnu

chatovú rekreáciu vo forme chalúp a rekreačných domčekov ÚPN-O nenavrhuje, tento typ rekreácie nahradia obyvatelia tým, že si prerobia starší bytový fond na rekreačné účely.

2.9.   OBČIANSKA VYBAVENOSŤ

Vymedzenie pozemkov na občiansku vybavenosť je sústredené v ťažisku územia a nadväzuje na existujúcu základnú vybavenosť. Hlavnou ideou Návrhu ÚPN-O pri tvorbe novej vybavenosti je dostupnosť pri navrhovaných lokalitách a koncentrácia do uzlových priestorov tak, aby bolo posilnené staré pôvodné centrum.

a) Školstvo a výchova

R. 2010 boli materská aj základná škola zrekonštruované, rozšírené a na navrhované roky by mali kapacitne vyhovovať. V prípade potreby je možné tieto objekty znova prestavať, dostavať resp. niektoré služby, ktoré sú momentálne v týchto objektoch poskytované, bude možné premiestniť do iných objektov.

b) Kultúra a osveta

Kultúra v obci je zastúpená tradične kostolom, viacúčelovou sálou, ktorá  sa nachádza v zrekonštruovanom

objekte materskej školy, ďalšie priestory zastupujúce kultúru v obci sú v objekte obecného úradu a v neďalekom kaštieli. Súčasné priestory vyhovujú aj do ďalšieho návrhového obdobia. Požiadavky na rozšírenie alebo výstavbu nového kostola nie sú známe.

c) Telovýchova a šport

V obci sú v súčasnosti tri športové ihriská, jedno je futbalové ihrisko pri železničnej trati, druhé ihrisko je pri

Toryse, tretie je viacúčelové ihrisko pri MŠ. Návrh počíta s rozvojom šport. areálu pri trati a s doplnením viacerých malých športových plôch a detských ihrísk po celej obci, najmä pri ZŠ a v navrhovanej lokalite Jeruzalem. Vo výhľadovom období t.j. po roku 2030 ÚPN-O predpokladá výstavbu malej viacúčelovej nádrže na Rožkovianskom potoku ako aj možnosť výstavby lyžiarskeho vleku pod vrchom Marduňa.

d) Zdravotníctvo

V obci nie je žiadne zdravotné stredisko, obyvatelia Rožkovian dochádzajú za základným zdravotným ošetrením do najbližšieho mesta Lipany. Vo výhľadovom období je možné počítať s menšou zdravotnou službou v objekte domu služieb.

e) Maloobchod

V centre obce sa nachádza nákupné stredisko v spoločnom objekte s pohostinstvom. Nedostatok základných predajní riešili obyvatelia tak, že začali v tejto oblasti súkromne podnikať vo svojich vlastných objektoch. V návrhu je vyčlenená plocha na maloobchod v lokalite s najväčším nárastom bývania – Jeruzalem. Pre ďalší rozvoj maloobchodu navrhujeme priestory v centre obce.

f) Verejné stravovanie

V súčasnosti je verejné stravovanie zabezpečené v pohostinstve, ktoré sa nachádza v spoločnom objekte s nákupným strediskom v centre obce. Nenáročná príprava jedál a nápojov pri slávnostných udalostiach by

sa mohla realizovať v prístavbe materskej školy alebo v kaštieli. Ďalšou možnosťou je rozvoj jazdeckého areálu – ranča do formy salaša – motorestu.

g) Ubytovanie

Ubytovacie zariadenie sa na území obce nenachádza, ( v kaštieli t.č. prebiehajú stavebné úpravy podkrovia na účely ubytovania), v budúcnosti túto chýbajúcu aktivitu by mohli prevziať do rúk aj súkromníci formou malých penziónov, alebo prenájmom rekreačných chalúp.

h) Nevýrobné služby

V obci tieto služby zatiaľ nie sú zastúpené. Všetky nevýrobné služby je najvhodnejšie budovať na súkromnej báze, pričom ako najschodnejšia cesta sa môže javiť ich priestorová integrácia s rodinným bývaním. Špecifickým zariadením nevýrobných služieb je cintorín, ktorý do budúcnosti plánujeme rozšíriť tak, aby ochranné pásmo neobmedzovalo rozvoj obce. V blízkosti kostola a cintorína navrhujeme zrealizovať objekt domu smútku.

i) Výrobné služby

Niektoré z výrobných služieb sú v súčasnosti poskytované súkromnými živnostníkmi. Pre obec a pre zvýšenie zamestnanosti v obci sú možné rôzne druhy remesiel spomínaných v kapitole 2.6. ktoré síce nie sú pre chod obce nevyhnutné, ale možno vyplnia nedostatok týchto služieb v rámci širšieho spádového územia. Služby, ktoré vyžadujú väčšie zázemie, alebo sú náročnejšie na dopravu, hluk, prašnosť, by boli lokalizované v hospodárskom dvore, ktorý má plošné, objektové i kapacitné rezervy, čo sa týka aj inžinierskych sietí.

j) Verejná správa

Verejná správa je obci zastúpená obecným úradom, ktorý sa nachádza v centre, medzi materskou školou a kaštieľom. V tomto objekte sa nachádza matrika, knižnica aj internetové služby.Ďalšie objekty verejnej administratívy v návrhovom období nekonkretizujeme, zatiaľ nie sú účelné. Doba ukáže, ktoré budú potrebné, ale prudký rozvoj týchto služieb nepredpokladáme, a to aj z hľadiska dostupnosti týchto iniciatív v blízkych Lipanoch a Sabinove.

2.10.   VYMEDZENIE ZASTAVANÉHO ÚZEMIA

Nová hranica zastavaného územia navrhnutá v ÚPN-O oproti hranici stanovenej k 1.1.1990:

- zohľadňuje hranicu súčasného skutočne zastavaného územia

- zahŕňa plochy vyčlenené pre rozvoj základných funkcií do r. 2030: bývania, rekreácie, výroby, občianskej a technickej vybavenosti

Úpravu hranice intravilánu bude potrebné upraviť nasledovne:

- na západe rozšíriť intravilán o navrhovanú obytnú zónu „Jeruzalem“

- na juhozápade predĺžiť existujúcu ulicu smerom k motokrosu (tu už existujú novostavby)

- na juhu sa bude rozšírenie týkať rómskej osady

- na severe je potrebné vytvoriť osobitný intravilán pre existujúcu zástavbu rodinných domov, výroby a športu.

Dva areály ostanú v extraviláne - výrobňa štrku firmy HT SH s.r.o. (smerom na Lipany)

- jazdecký areál (ranč smerom na Milpoš)

2.11.  VYMEDZENIE OCHRANNÝCH PÁSIEM A CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ

Pri umiestňovaní objektov obytnej zástavby je potrebné rešpektovať tieto pásma hygienickej ochrany (PHO) a bezpečnostné ochranné pásma:

- PHO od hospodárskeho dvora – 50 m

- ochranné pásmo pohrebiska – 50 m, kde sa nesmú povoľovať ani umiestňovať budovy

(v zmysle zákona č. 470/2005 o pohrebníctve v platnom znení)

- ochranné pásmo vzdušného el. vedenia VN 22 kV – 10 m od krajného vodiča na každú stranu

- ochranné pásmo trafostanice – 10 m na každú stranu, 1,5 m od oplotenia kioskovej trafostanice

- ochranné pásmo VTL plynu – 15 m na každú stranu

- ochranné pásmo regulačnej stanice plynu – 15 m

- ochranné pásmo cesty I. triedy – 50 m

- ochranné pásmo cesty III. triedy – 20 m

- ochranné pásmo železnice – 60 m od okraja koľaje

- ochranné pásmo lesa – 50 m od okraja lesa (v zastavanom území Rožkovian a v jeho blízkosti sa les nenachádza)

- časť chráneného ložiskového územia „Lipany“, ktorým sa zabezpečuje ochrana výhradného ložiska zemného plynu (toto územie sa nachádza mimo zastavaného územia obce, severne od cesty I/68 )

- ochranné pásmo výrobných areálov, objektov a zariadení bude určené konkrétne podľa príslušných

STN resp. iných súvisiacich normatív v predrealizačnej resp. realizačnej fáze investície.

- v zmysle ustanovení § 49 zákona číslo 364/2004 Z.z. o vodách pozdĺž oboch brehov vodného toku,

kde môže správca vodného toku užívať pobrežné pozemky, je potrebné pre potreby opráv a údržby

ponechať územnú rezervu:

- v šírke 15 m od brehovej čiary pri vodohospodársky významnom vodnom toku rieky Torysa.

- z ostatných území je severne v kontakte s intravilánom biokoridor pozdĺž Rožkovianskeho potoka

z hľadiska ochrany archeologických lokalít :

- navrhované územie historického jadra obce – je to územie s evidovanými archeologickými nálezmi z obdobia stredoveku až novoveku

- poloha „Koscelisko“ – starý cintorín pri ktorom bol zaniknutý stredoveký kostol (zachytený ešte na starom vojenskom mapovaní)

- bližšie nelokalizované nálezy : -    pri cigánskej kolónii – nálezy zo stredoveku

  - poloha na lány – nálezy kamennej industrie zo staršej doby

kamennej

Iné chránené územia v ÚPN-O Rožkovany sa nenavrhujú, resp. sa nachádzajú mimo zastavaného územia.

2.12.  ZÁUJMY OBRANY ŠTÁTU, CIVILNÁ A POŽIARNA OCHRANA

OBRANA ŠTÁTU, CIVILNÁ OCHRANA OBYVATEĽSTVA

V riešenom území sa nenachádzajú objekty ani plochy súvisiace so záujmami obrany štátu, požiadavky na ich vytvorenie v ÚPN-O nie sú známe. Obec Rožkovany má spracovaný plán ukrytia, podľa ktorého je ukrytie obyvateľstva obce zabezpečené v čase po vyhlásení mimoriadnej situácie a v čase vojny a vojnového stavu v jednoduchých úkrytoch budovaných svojpomocne priamo v suterénoch rodinných domov. Z hľadiska civilnej ochrany je potrebné akceptovať platný plán ukrytia obyvateľstva obce v súlade s ustanoveniami vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 532/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany. Obec Rožkovany nemá vybudovaný CO kryt.

Civilná ochrana obyvateľov je v súčasnosti zabezpečená formou úkrytov v pivničných priestoroch súkromných domov alebo vo verejných budovách nasledovne:

- suterény rodinných domov, záhradné pivnice ( 250 )

- suterény bytových  domov    ( 2 )

- pivnice školy, kaštieľa

Územný plán s ohľadom na veľkosť obce rieši hromadné ukrytie obyvateľstva v rámci civilnej ochrany v súlade s príslušnými ustanoveniami vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 532/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany a všeobecnými technickými požiadavkami na výstavbu a ukrytie obyvateľov rieši na území kategórií I-IV v bytových a rodinných domoch s kapacitou do 50 ukrývaných osôb v plynotesných úkrytoch alebo v jednoduchých úkrytoch budovaných svojpomocne priamo v suterénoch rodinných domov.

Obec zabezpečí dopracovanie a schválenie plánu ukrytia obyvateľstva obce v prípade ohrozenia v zmysle vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 532/2006 Z.z. a zrealizuje zariadenia na signalizáciu a koordináciu činnosti v stave ohrozenia.

Návrh ÚPN-O rieši ochranu obyvateľstva touto formou t.j. využitím pivničných alebo rôznych skladových priestorov v navrhovaných rodinných domoch, ako aj v skladových alebo pivničných priestoroch navrhovaných objektov občianskej vybavenosti. Návrh preferuje jednoduché dvojúčelovo využívané suterénne priestory, ako jednoduché úkryty budované svojpomocne.

Na jednoduché úkryty budované svojpomocne budú vybrané vhodné podzemné alebo nadzemné priestory

stavieb, ktoré po vykonaní špecifických úprav budú zabezpečovať čiastočnú ochranu pred účinkami mimoriadnych udalostí. O vybraných priestoroch stavieb sa vypracúva určovací list jednoduchého úkrytu budovaného svojpomocne. Tieto listy spracuje obec v spolupráci s vlastníkom objektu a vedie ich evidenciu.

POŽIARNA OCHRANA

V obci úspešne pracuje vyše 90 členný dobrovoľný hasičský zbor. Za Torysou pri vstupe do obce sa nachádza stará požiarna zbrojnica, pri obecnom úrade je nová požiarna zbrojnica, ktorá je v dobrom stavebnotechnickom stave a svojim vybavením vyhovuje potrebám obce. Urbanistický návrh zástavby umožňuje príjazd požiarnych vozidiel po komunikácii min.šírky 3m ku každému objektu do vzdialenosti 20 m.

Požiadavky z hľadiska požiarnej ochrany obce sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi a územný plán ich rieši v rámci rekonštrukcií a výstavbe nových miestnych komunikácií, chodníkov a voľných nástupných plôch zabezpečením dostatočných šírkových parametrov príjazdových ciest, ktoré je potrebné označiť a trvalo udržiavať. Potreba požiarnej vody okrem rozvodných potrubí v rámci verejného zásobovania obce vodou je vo výhľadovom období doplnená výstavbou viacúčelovej nádrže nad obcou, ktorá by slúžila aj ako protipožiarna nádrž.

OCHRANA PRED POVODŇAMI

Územie obce Rožkovany leží v povodí rieky Torysa (hydrologické číslo 4-32-04-133), pretekajúcej mestom Lipany aj Sabinov.

Rožkovany ležia po oboch brehoch Torysy, prevažná časť obce je na pravom brehu. Koryto Torysy je čiastočne regulované. V r. 2010 bol spracovaný elaborát „ Skvalitnenie povodňového manažmentu a protipovodňového plánovania v povodí Hornádu na území SR“, v ktorom je navrhovaná úprava Torysy v kat. území obce Rožkovany formou opevnenia, ponorného valca a spevnením brehov vrbovými kolíkmi a osiatím trávou. ÚPN-O navrhuje využiť staré koryto Torysy na zriadenie suchého poldra.  V súčasnosti mesto Lipany ležiace nad Rožkovanmi vybudovalo suchý polder a plánuje výstavbu viacerých menších nádrží na zachytenie prívalových vôd. Čo sa týka malých potokov pretekajúcich obcou, pôjde hlavne o oživenie malých zachytávacích nádrží nad obcou a vo výhľadovom období o výstavbu viacúčelovej nádrže na Rožkovianskom potoku. Potok zvaný Potúček prešiel prednedávnom rekonštrukciou svojho koryta cez intravilán obce. Na nemenovanom potoku na hranici s katastrom obce Dubovica v lokalite „Jeruzalem“ je navrhnutý ochranný val v dĺžke cca 400m.

2.13.   OCHRANA PRÍRODY A KULTÚRNEHO DEDIČSTVA, VYUŽITIE PRÍRODNÝCH ZDROJOV

- Ochrana prírody, územný systém ekologickej stability

V katastri obce sa nenachádza chránené vtáčie územie, územie sústavy NATURA 2000, ale nachádza sa biotop európskeho významu, ktorý je zastúpený lesmi a lúkami, a to:

Ls 5.1 - bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy,

Ls 5.3 - javorovo-bukové horské lesy,

Ls 4 - lipovo-javorové sutinové lesy a

Lk 1 - nížinné a podhorské kosné lúky.

V katastri je zastúpený taktiež biotop národného významu, a to:

Ls 2.1 - dubovo-hrabové karpatské lesy

Pri ochrane prírody je potrebné akceptovať prvky ÚSES prevzaté z Regionálneho ÚSES a to:

a) Regionálne biocentrá

- biocentrum regionálneho významu - Bachureň – v širšom území sa nachádza len okrajovo tvorený

lesnými porastmi, ktorých drevinné zloženie takmer zodpovedá

pôvodnej prirodzenej potenciálnej vegetácii.

V tomto území je potrebný zákaz plošného výrubu stromovitej vegetácie.

b) Nadregionálne biokoridory

- biokoridor nadregionálneho významu   - Torysa – na nadregionálnej úrovni je brehový porast, tvorený

prirodzenou potenciálnou vegetáciou, ktorý bol po poslednej

povodni z leta 2010 značne poškodený

V tomto území je potrebné minimalizovať stavebnú činnosť, nezasahovať podstatným spôsobom do brehových porastov, nezasypávať korytá a zachovať prietočnosť.

c) Miestne biokoridory

prvky miestneho významu – MÚSES:

- biokoridor miestneho významu – Rožkoviansky potok-  je to brehový porast potoka, ktorý je nad

intravilánom v relatívne dobrom stave.

V tomto území je potrebné nezasahovať podstatným spôsobom do brehových porastov, neodborným hrubým spôsobom upravovať koryto. Toto územie je vhodné posilniť vyššou a strednou zeleňou.

– Voliansky potok, Milpošský potok – brehové porasty potokov, sú v

dobrom stave.

d) Interakčné prvky

Dôležitú úlohu v území budú hrať trvalé trávne porasty, ktoré v prevažne odlesnenej poľnohospodársky využívanej krajine budú priaznivo vplývať  na okolie a zabezpečia do značnej miery druhovú biodiverzitu v ekologicky narušenom prostredí.

Pri akýchkoľvek lesníckych a krajinárskych výsadbách v krajine by malo drevinné zloženie v maximálne možnej miere zodpovedať prirodzenej potenciálnej vegetácii. Trvalé trávne porasty nesmú byť rozorávané a zmeny druhov pozemkov na reálnych a navrhovaných prvkoch ÚSES sú nežiadúce.

- Kultúrne dedičstvo

Do kultúrneho dedičstva môžeme zahrnúť barokovo-klasicistický kaštieľ z r. cca 1770 a kostol z r. 1858.

Czabaláyiho kaštieľ, ktorý do užívania zobrala rodina Roskovanyiho a neskôr Szentivanyiova je barokovo-klasicistický, pochádza z roku 1770. Tento kaštieľ od roku 1946 patril pod správu MNV v Rožkovanoch. Od roku 1951 bol v budove zriadený obecný úrad, knižnica, kultúrna sála pre kino, divadlo, schôdze a slávnosti. V roku 1993 bol kaštieľ odovzdaný s priľahlým pozemkom vlastníkovi Ing. Szentivanyimu. Od roku 1996 je v prenájme. Tento kaštieľ je evidovaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu 346/0 ako Národná kultúrna pamiatka.

Prvý priamy záznam o kostole s vežou je z roku 1636, o ktorom sa hovorí, že bol postavený z kameňa.
Súčasný klasicistický kostol z r. 1858 je jednoloďový s rovným uzáverom presbytéria a do štítového priečelia vstavanou vežou. Kostol má klasicisticky upravenú fasádu s lizénami a podstrešnou rímsou. Na rohu lode je diagonálne postavený dvojstupňový oporný pilier, na ktorom je epitaf s erbom z roku 1618.

Z ďalších historicky zaujímavých objektov spomenieme:

-kaštieľ Péchyiovcov pochádzajúci z roku 1750 bol odkúpený obcou a v súčasnosti je v ňom zriadená škola.

-drevená kaplnka so sochou sv. Jána Nepomuckého, bola postavená v roku 1787 v strede dediny pri dome Mikuláša Roškovániho. V 70-tych rokoch 20. storočia bola celá kaplnka premiestnená ku kostolu na terajšie miesto.

-kvôli zachovaniu typickej architektúry obce navrhujeme domy ľudovej architektúry využiť, keď už nie na

bývanie, tak aspoň ako rekreačné chalupy.

Z urbanistického hľadiska je potrebné v návrhovom období rešpektovať lokality, ktoré majú potenciál ochrany z hľadiska historického. Ide o tieto lokality :

- územie historického jadra obce – je to územie s evidovanými archeologickými nálezmi z obdobia stredoveku až novoveku. Jedná sa o najstaršiu časť obce - centrum

- poloha „Koscelisko“ – starý cintorín pri ktorom bol zaniknutý stredoveký kostol (zachytený ešte na starom vojenskom mapovaní, ktorý je navrhovaný KPÚ Prešov na Národnú kultúrnu pamiatku).

- bližšie nelokalizované nálezy : -    pri cigánskej kolónii – nálezy zo stredoveku

  - poloha na lány – nálezy kamennej industrie zo staršej doby

  - kamennej

Krajský pamiatkový úrad zabezpečuje podmienky ochrany evidovaných a predpokladaných archeologických nálezísk v územnom a stavebnom konaní.

- Prírodné zdroje, nerastné suroviny

Severozápadne od obce sa ťaží a spracováva štrk firmou HT SH s.r.o.

V katastri Rožkovany sa nachádza časť chráneného ložiskového územia „Lipany“, spomínané v kapitole 2.10.

V súlade s §11 ods.5 písm. d) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v rámci ustanovených zásad a regulatívov ochrany a využívania prírodných zdrojov a na realizáciu činnosti v chránenom ložiskovom území „Lipany“ sa stanovujú tieto podmienky:

Povolenie stavieb a zariadení, ktoré nesúvisia s dobývaním, môže vydať príslušný orgán len po predchádzajúcom súhlase obvodného banského úradu tak, ako to požaduje ust. §19 banského zákona. Povoľovanie stavieb a zariadení v určených hraniciach intravilánov obcí zostáva nedotknuté.

Akúkoľvek stavebnú, či inú hospodársku činnosť na plochách evidovaných chránených lokalít je nevyhnutné vopred odsúhlasiť s Krajským pamiatkovým úradom Prešov, ktorý v zmysle pamiatkového zákona v spolupráci s príslušným stavebným úradom zabezpečí podmienky ochrany archeologických nálezísk v územnom a stavebnom konaní. Z nerastných surovín sa v riešenom území nenachádzajú chránené alebo vyhradené ložiská nerastov a z prírodných zdrojov, ktoré je možné využiť v návrhovom období, je biomasa. Treba  však aj tento materiál využívať racionálne, aby bola zabezpečená jeho obnoviteľnosť.

2.14.    VEREJNÉ DOPRAVNÉ VYBAVENIE

CESTNÁ SIEŤ

Obec Rožkovany sa nachádza medzi Červenicou pri Sabinove a Lipanmi, južne od št. cesty I/68 Sabinov – Lipany. Súbežne s cestou prechádza železničná trať Košice – Plaveč – Muszyna.

Cesta I/68 tvorí v danom území základný komunikačný systém s napojením na krajské mesto Prešov. Na cestu I/68 sa  pripája cesta III/54322, ktorá spája obec Rožkovany s okresným mestom Sabinov ako aj mestom Lipany. Cesta III/54320 v zastavanom území obce predstavuje zbernú komunikáciu. Táto cesta spĺňa kritéria STN 73 6110 na cesty III. triedy t. j. na kategóriu MZ 8,50(8,0)/50 vo funkčnej triede B3. Cesta III/54320 mimo zastavané územie obce taktiež spĺňa kritéria STN 73 6101 na kategóriu C7,5/70. Reálna šírka vozovky cesty III/54322 v intraviláne obce sa pohybuje v rozmedzí 6,7 – 7,0 m, s ľavostranným chodníkom šírky 1,50 m a pravostrannou priekopou. Živičný kryt vozovky je nenarušený, s rovným povrchom.  Povrch vozovky je odvodnený do priekopy.

Cesta I/68 prechádza okrajom územia obce Rožkovany (v katastri Rožkovian cca 1700 m) a spojnicu s obcou tvorí cesta III/54322. Cesta I/68 má v danom úseku šírku 9 až 10 m, povrch vozovky je asfaltový v pomerne dobrom stave.

CESTNÁ DOPRAVA

Cesta I/68 bola prekategorizovaná zo št. cesty II/543 v roku 1981. V tejto súvislosti sa uvažovalo s prestavbou tejto komunikácie na parametre cesty I. triedy a to podľa výhľadovej štúdie ÚCHD Bratislava z roku 1983. Podľa tejto štúdie sa uvažovalo s jej preložkou a to v kategórii S 11,5/80 s parametrami na rýchlosť 100km/h s možnosťou etapovitého budovania na kategóriu S 22,5/100. Preložka cesty I/68 Sabinov – Lipany je v návrhu ÚPN - O rešpektovaná. Tento zámer je prezentovaný v ÚPN –VÚC Prešovského samosprávneho kraja a bol zapracovaný do Návrhu ÚPN obce.

Cestná osobná doprava pre obyvateľov obce Rožkovany v rozsahu okresov Sabinov a Prešov je zaistená autobusmi SAD Prešov a.s., priebežnými linkami po trase Prešov – Sabinov – Rožkovany – Lipany – Nižný Slavkov, diaľkové spoje smerom na Starú Ľubovňu a Košice sú zabezpečované autobusmi EUROBUS, a.s. Košice a BUSKARPATY spol. s r.o. Stará Ľubovňa. V centri obce sa nachádza 1 autobusová zastávka a druhá autobusová zastávka je pri ceste I/68 vybavená čakacím prístreškom. V návrhovom období to tak ostane. Celoštátne sčítanie dopravy na ceste III/54322 v obci Rožkovany nebolo realizované.  V obci sa nenachádzajú firmy s významnou nákladnou dopravou, časť obce ktorá sa nachádza medzi hlavnou cestou I/68 a riekou Torysa je denne zaťažovaná nákladnou dopravou zo štrkovne firmy HT SH s.r.o., úroveň prašnosti a hluku nebola meraná. Vo výhľadovom období bude potrebné zvážiť odklonenie spomínanej dopravy mimo zastavaného územia.

OBSLUŽNÉ A PRÍSTUPOVÉ KOMUNIKÁCIE

Na št. cestu III/54322 sa v obci napája sieť miestnych komunikácií šírky 4,5 až 5,0 m s asfaltovým a štrkovým povrchom. Miestne obslužné a prístupové komunikácie v obci sú v pomerne dobrom technickom stave, s jednostrannými chodníkmi. Niektoré miestne komunikácie majú nedostatočné šírkové usporiadanie, so štrkovým povrchom s výmoľmi, sú bez chodníkov a bez odvodnenia. Smerové oblúky, mostné objekty a križovatky na miestnych komunikáciách, ktoré sú v súčasnosti neprehľadné a nevyhovujúce navrhujeme upraviť nasledovne:

- Miestne obslužné komunikácie upraviť na kategóriu C3 – MO 8/30, MO 5,5/30, MOK 3,75/30

- Slepé obslužné prístupové komunikácie ukončiť otočkou, obratiskom

- Odstrániť  bodové závady, upraviť križovatky, premostenia

- Dobudovať závory na priecestí

Návrh  -  jestvujúce, zástavbou menej exponované územie, sprístupnia jednopruhové obojsmerné komunikácie kategórie C3- MO5/30 vybavené výhybňami a obratiskami pri slepom ukončení v zmysle STN 73 6110.

-  lokalitu Jeruzalem a rómsku osadu vybaviť novou obslužnou komunikáciou

Pri návrhu nových lokalít IBV je potrebné dôsledne dodržiavať usporiadanie dopravného priestoru v zmysle STN 73 6110 a vytvárať uličný priestor ako plnohodnotný prvok urbanistického riešenia. Navrhujeme obslužné prístupové komunikáciu kategórie C3- MO 7,5/40 s aspoň jednostrannými chodníkmi min. šírky 1,5m. Navrhovaná komunikácia k ČOV a navrhovanému kompostovisku bude kategórie MOK 3,75/30.

CYKLISTICKÉ TRASY

V riešenom území nie sú vybudované samostatné cyklistické trasy, ÚPN – O navrhuje využiť existujúcu poľnú cestu z Jakubovej Vole do Rožkovian, v obci využiť existujúce miestne komunikácie, potom znova pokračovať poľnou resp. panelovou cestou k rybníkom a odtiaľ sa napojiť na sieť miestnych komunikácií v Lipanoch.

ŽELEZNIČNÁ DOPRAVA

Na okraji územia obce súbežne s cestou I/68 prebieha železničná trať číslo 188 Košice – Plaveč – Muszyna. Denne po tejto trati v úseku obce prejde 23 nákladných vlakov a 24 osobných vlakov.  V r. 1995 bola trať elektrifikovaná. Pri križovatke ciest I/68 a III/54322 sa nachádza zastávka osobných vlakov.  Zastávka je v súčasnosti vyhovujúca, potrebné by bolo osadiť na priecestí chýbajúce závory. V budúcnosti po realizácii prebudovania rýchlostnej cesty III/68 a po realizácii zdvojkoľajnenia železničnej trate, bude potrebné riešiť mimoúrovňovým prechodom bezkolízovosť automobilov, vlakov a peších pravdepodobne preložením zastávok do menej frekventovanej lokality.

PARKOVACIE A ODSTAVNÉ PLOCHY

V obci je obmedzené zastúpenie plôch pre statickú dopravu pred zariadeniami občianskej vybavenosti.

Návrh ÚPN – O rieši možnosti parkovacích miest, ich kapacity nasledovne:

- obecný úrad                                                          8

- materská škola                                                     8

- základná škola                                                      7

- nákupné stredisko                                                7

- kostol (cintorín)                                                   12

- fara    (parčík)                                                       5

- nákupné stredisko Jeruzalem                              8

- kaštieľ                                                                 10

- futbalové ihrisko                                                 14      (miesto pre autobus v areáli futbal. ihriska)

spolu                                                           79

parkoviská pre ďalšie prevádzky výroby, predaja a služieb sú uvažované v rámci prislúchajúcich prevádzkových plôch alebo jednotlivých súkromných pozemkov. V prípade väčšieho záujmu pri motokrosových súťažiach, bude parkovanie návštevníkov riešené na voľnej zelenej ploche, keďže pôjde pravdepodobne o pár akcií v roku. Pri realizácii miestnej komunikácie v rómskej osade je výhľadovo navrhované parkovisko za osadou, pre rekreantov pri vodnej nádrži.

KOMUNIKÁCIE PEŠIE

Pozdĺž št. cesty a miestnych komunikácií sa nachádzajú jednostranné chodníky šírky 1,5 m. Väčšia časť ulíc pozdĺž miestnych komunikácií má vybudované chodníky. Pešie priestranstvá sa nachádzajú pred zariadeniami – OcÚ, Fara, Kaštieľ.

ÚPN – O navrhuje dobudovať jednostranný chodník od železničnej zastávky smerom do obce, kde sa napojí na existujúce chodníky. Chodník od nákupného strediska po faru by mohol v budúcnosti vytvárať hlavnú pešiu kostru, podľa Urbanistickej štúdie „Rožkovany Centrálna zóna“ vypracovanej ateliérom Ing. arch. Pavla Repku PhD.

OCHRANNÉ PÁSMA

Pre cestu I/68 je v úsekoch mimo zastavané časti obce ochranné pásmo široké 50 m od osi cesty na obe strany. Pre cesty III. triedy je ochranné pásmo 20 m od osi cesty a pre železničnú trať je ochranné pásmo 60 m od osi trate na obe strany.

Podľa Vyhlášky č. 83/1976 Zb., štvrtá časť § 41, odstavec 2 vzdialenosť medzi priľahlým okrajom vozovky cesty  alebo miestnej komunikácie v sídelnom útvare a priečelím alebo štítom stavieb na bývanie má byť min. 6 m.

HLUKOVÉ POMERY

Výpočet hluku v obci Rožkovany bol vykonaný pre hlučnosť cestnej premávky na ceste I/68 Lipany - Sabinov  a železničnej dopravy na trati č. 188 Košice – Plaveč – Muszyna. Hluk na ceste III/54322 – smer Rožkovany počítaný nebol, nakoľko nie je tu známa intenzita dopravy.

Intenzita dopravy na ceste I/68 bola prevzatá zo sčítania dopravy z r. 2005, prenásobená výhľadovým koeficientom pre rok 2030, t. j. 10 rokov po návrhovom rpku ÚPN – SÚ: Údaje o premávke na železničnej trati boli získané na Traťovej správe ŽSR v Prešove. Výpočet je vypracovaný na základe metodických pokynov v zmysle vyhlášky MZ SR č. 14/1987 a v zmysle Nariadenia vlády č. 40/2002. Posudzované územie sa nachádza v III. pásme (vonkajší priestor  v obytnom území), kde sú najvyššie prípustné hladiny hluku 60 dB v dennom čase a 50 dB v nočnom čase.

Pri súbežnosti cesty so  železničnou traťou bol cestný hluk so železničným energeticky sčítaný a zo získaných výpočtov hluku vyplynulo, že ako v dennom, tak i v nočnom čase boli prekročené prípustné hodnoty hladiny hluku, navyše v návrhovom období zdvojkoľajnením železničnej trate a zvýšením dopravnej rýchlosti na preložke cesty I/68 (ktorá sa v katastri obce Rožkovany neodkloní od obce a existujúcej trasy) navrhujeme v ochrannom pásme medzi žel. traťou a zastavaným územím vysadiť izolačnú zeleň a vybudovať protihlukové bariéry.

2.15.   VODNÉ HOSPODÁRSTVO

SÚČASNÝ STAV

Odtokové plochy hodnoteného územia sú zaradené do povodia Torysy (č.h.p. 4-32-04), ktorá je jeho hlavným recipientom. Q355 v Toryse je 0,289 m3/s a BSK5 = 2,4 mg/l. Do Torysy je zaústený miestny potok, ktorý preteká intravilánom obce. Tok Torysa preteká hranicou k.ú. obce. Tento úsek toku je v intraviláne čiastočne upravený. Miestny potok je  v intraviláne obce upravený dlažbou z lomového kameňa do betónu. Kvalita vody v toku nie je sledovaná. Zrážkové vody z povrchového odtoku odtekajú systémom  miestnych otvorených rigolov do tokov. Ochrana zastavaného územia proti prívalovým povrchovým vodám nie je riešená.

# OCHRANNÉ PÁSMA

V zmysle ustanovenia § 43 zákona č. 364/04 Z.z. vodného zákona môže správca vodného toku pri výkone správy toku a vodných stavieb užívať pobrežné pozemky pri vodohospodársky významných tokoch do 10 m od pobrežnej čiary a 5 m pri drobných tokoch.

NÁVRH ZÁSOBOVANIA PITNOU VODOU

SÚČASNÝ STAV

V súčasnosti je zásobovanie obyvateľstva a objektov technickej a občianskej vybavenosti  riešené  z verejného vodovodu. Cez katastrálne územie obce prechádzajú zásobovacie potrubia Prešovského skupinového vodovodu DN 600 a 800.

Vodovod je napojený na tento skupinový vodovod Prešov a obec je zásobovaná pitnou vodou z vodárenských zdrojov Prešovského skupinového vodovodu. Obec je v súčasnosti zásobovaná bez vodojemu napojením na potrubie Lt DN 350 Prešovského skupinového vodovodu. Celková dĺžka vodovodu je 4285,0 m. Záložným vodným zdrojom je studňa v blízkosti toku Torysa s výdatnosťou 3,0 l.s-1. Bolo realizované výtlačné vodovodné potrubie DN 100, vodojem 2x150 m3 s kótou max. hladiny 417,50 m.n.m., zásobovacie a rozvádzacie potrubie DN 100, 150.

Výpočet potreby studenej vody pitnej pre bytový fond:

Obec Rožkovany: počet ob. v  r.2010

Priemerná spotreba vody

2010            Qp = 1307 obyv.x (135 + 15) l/os/deň = 196 050 l/deň = 2,27 l/s

2030            Qp = 1700 obyv.x (135 + 15) l/os/deň = 255 000 l/deň = 2,95 l/s

Maximálna denná potreba vody:

2010            Qm = Qp + kd = 196 050 x 2,0 = 392 100 l/deň = 4,54 l/s

2030            Qm = Qp + kd = 255 000 x 2,0 = 510 000 l/deň = 5,90 l/s

Maximálna hodinová potreba vody:

2010            Qh = Qm . kh = 392 100 x 1,8 = 705 780 l/deň = 8,17 l/s

2030            Qh = Qm . kh = 510 000 x 1,8 = 918 000 l/deň = 10,6 l/s

Ročná potreba vody:

2010            Qr = Qp x 365 = 71 558,2 m3/rok

2030            Qr = Qp x 365 = 93 075,0 m3/rok

Výpočet objemu vodojemu:

2010            Qv = Qm x 0,6 (minimálne 60%)        Qv = 392 100 x 0,6 = 235,26 m3

2030                                                                      Qv = 510 000 x 0,6 = 306,00 m3

NÁVRH

Obec je zásobovaná pitnou vodou zo skupinového vodovodu napojením na prívod vody DN 350 PSV prechádzajúceho katastrom obce. Do návrhového obdobia a aj výhľadovo je toto riešenie vyhovujúce. V minulosti bola obec zásobovaná z vlastných zdrojov, ktoré v súčasnosti nefungujú. Ale studňa mala výdatnosť 3,0 l/s, potreba na návrhové obdobie je 2,95 l/s. Záložný vodojem má kapacitu 2x150 m3 s kótou max. hladiny 417,50 m.n.m. potreba na návrhové obdobie je 306 m3 a v návrhovom období potrebám obce objemovo nevyhovuje a neumožňuje v prípade potreby zásobovanie obce v budúcnosti. Voda z vodojemu nie je vhodná na pitie, môže sa využívať ako úžitková.

# OCHRANNÉ PÁSMA

V súlade s ustanoveniami zákona č. 442/2004 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách je ochranné pásmo vodovodu 1,5 m na obe strany vonkajšieho povrchu potrubia. Ochranné pásmo I. stupňa vodárenského zdroja je stanovené rozhodnutím vodohospodárskeho orgánu a zriadené oplotením kruhového pôdorysu s polomerom R = 15,0 m.

ODKANALIZOVANIE

SÚČASNÝ STAV

Produkované odpadové vody sú v súčasnosti odvádzané splaškovou kanalizáciou do čistiarne odpadových vôd (ďalej ČOV). Takýto spôsob zneškodňovania odpadových vôd je z hľadiska ochrany povrchových a podzemných vôd vyhovujúci. Vyústenie odpadových vôd je do toku Torysa v km. cca 90,0. ČOV bola realizovaná v 2. etapách.

V rámci 1. etapy bol realizovaný bioreaktor pre 1000 EO a 2. etapy bola rekonštrovaný bioreaktor pre 400 EO. Celková kapacita ČOV je Q24=157 m3/d.  Splašková kanalizácia je realizovaná z kanalizačného potrubia PVC DN/ID 300. Odkanalizovanie východnej časti obce je cez kanalizačnú čerpaciu stanicu. Celková dĺžka kanalizácie je cca 4250 m.  Znečistenie na odtoku z ČOV vyhovuje podmienkam určeným orgánom štátnej vodnej správy a nariadeniu vlády SR č. 296/05 Z.z.

NÁVRH

Jestvujúci stav vyhovuje a umožňuje napojenie plánovanej IBV v obci. Do návrhového roku 2030 bude potrebné kapacitu ČOV zvýšiť.

# OCHRANNÉ PÁSMA

V súlade s ustanoveniami zákona č. 442/2004 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách je ochranné pásmo kanalizácie 1,5 m na obe strany vonkajšieho povrchu potrubia do DN 500, nad DN 500 - 2,5 m. Podľa STN 75 6401 je orientačné ochranné pásmo medzi ČOV a súvislou zástavbou 25 m v prípade krytých objektov ČOV. V súlade s STN 75 6402 je minimálne ochranné pásmo medzi ČOV a súvislou zástavbou 20 m v prípade krytých objektov ČOV.  Ochranné pásmo vyhovuje.

2.16.   ZÁSOBOVANIE PLYNOM, TEPLOM

DISTRIBUČNÉ SIETE

Zdrojom plynu pre obec je vysokotlaký (VTL) plynovod Prešov – Lipany DN 200, PN 25. Na tento plynovod je napojená VTL plynová prípojka k regulačnej stanici, ktorá je osadená pri areáli futbalového ihriska.

MIESTNE SIETE

Obec je plynofikovaná. Plyn sa dostáva do rozvodnej siete obce po znížení tlaku na 0,3 MPa cez regulačnú stanicu. Disponibilná kapacita regulačnej stanice plne pokrýva súčasnú potrebu plynu obce a vyhovuje aj pre návrhové obdobie.

Je realizovaný STL plynovod z tlakového potrubia HDPE SDR 11 DN/ID 50, 80 a 100 s prevádzkovým tlakom 0,3 MPa. Odberatelia plynu sú zásobovaní plynom z miestnej STL siete cez stredotlakové prípojky a regulátory tlaku STL/NTL. Rozvody sú nové, s kapacitnou rezervou aj pre ďalšiu zástavbu. Existujúci stav vyhovuje a umožňuje napojenie plánovanej IBV v obci v budúcnosti.

# OCHRANNÉ PÁSMA

Podľa Z. z. č. 70/1998, § 27 odstavec (2) ochranné pásmo je priestor v bezprostrednej blízkosti plynovodu alebo iného plynárenského zariadenia vymedzený vodorovnou vzdialenosťou od osi plynovodu alebo od pôdorysu technologického plynárenského zariadenia meranou kolmo na túto os alebo na hranu. Táto vzdialenosť je na každú stranu od osi plynovodu alebo od pôdorysu iného plynárenského zariadenia takto:

4 m pre plynovody a plynovodné prípojky s menovitou svetlosťou do 200 mm.

1 m pre nízkotlakové a stredotlakové plynovody a plynovodné prípojky, ktorými sa rozvádzajú plyny v zastavanom území obce. Návrh obce tieto ochranné pásma rešpektuje.

TEPLO

V riešení ÚPN obce bude potrebné aj naďalej uvažovať so zemným plynom ako s hlavným zdrojom tepla s možnosťou využitia doplnkových zdrojov energie. Do budúcnosti je potrebné viac preferovať ekologicky čisté médiá na získavanie tepla ako napr. slnečné kolektory, tepelné čerpadlá a samozrejme ekologické kotly na tuhé palivo. Za uváženie stojí aj centrálne vykurovanie niekoľkými kotolňami na spaľovanie tuhého paliva v podobe odpadu z lesov formou štiepkov, pilín, biomasy, bioodpady z obce a pod. v prípade nedostatočného využívania orných a iných pôd pre poľnohospodárske účely, je možné tieto plochy preorientovať na pestovanie plodín pre energetické účely a ich využitie pri zásobovaní teplom, ako aj možnosť vytvorenia pracovných príležitostí.

2.17.   ZÁSOBOVANIE ELEKTRICKOU ENERGIOU

Elektrizačná sústava:	 	striedavá 3 /PEN AC 400/230V 50Hz TN-C

striedavá 3 AC 22000V, 50Hz IT

VN a VVN vedenia

V severozápadnej časti katastra okrajovo prechádza ponad rybníky 110 kV VVN vedenie.

Severnou časťou katastra, za štátnou cestou I/68 je trasované vzdušné 22 kV VN vedenie č. 545. Odtiaľ je prípojkou ponad cestu, žel. trať a Torysu napojená obec. V obci Rožkovany sú štyri trafostanice patriace VSE a tri súkromné trafostanice napojené vzdušnými VN prípojkami zo spomínaného  hlavného 22 kV VN vedenia č.545.

Transformačné stanice

Prehľad TS zásobujúcich obec

| Označenie trafostanice | Celk.výkon (kVA) | Inštal.výkon (kVA) | Stav | Typ | Majiteľ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TS-1 | 250-400 | 250 | Existujúca | 2-stlpová | VSE |
| TS-2 | 250-400 | 160 | Existujúca | 2-stlpová | VSE |
| TS-3 | 400 | 160 | Existujúca | mrežová | VSE |
| TS-4 | 400 | 160 | Existujúca | 2-stlpová | VSE |
| TS-61 | 400 | 250 | Existujúca | 2-stlpová | HD |
| TS-62 | 400 | 50 | Existujúca | mrežová | JAGER |
| TS-63 | 400 | 400 | Existujúca | 2-stlpová | Výroba štrkov |
| TS-5 | 630 |  | Navrhovaná | kiosková | VSE |

Trafostanica TS-61 patrí hospodárskemu dvoru, TS-62 a TS-63 súkromným spoločnostiam.

Vedenie 22 kV je osadené v prevažnej miere na betónových stožiaroch, niektoré úseky sú ešte riešené drevenými stožiarmi ktoré bude treba nahradiť betónovými stožiarmi.

Technický stav trafostaníc je dobrý a umožňuje zvýšenie výkonu transformátorov.

NN sieť

Distribučná NN sieť je v prevažnej miere riešená ako vzdušná, NN káble v ryhe sú použité v minimálnej miere. Hlavné rozvody sú riešené vodičmi AlFe 4x70 resp. 4x50. Podperné body sú betónové.

Verejné osvetlenie je riešené výbojkovými svietidlami na stožiaroch NN rozvodu.

BILANCIA VÝKONOV

Podľa Pravidiel pre elektrizačnú sústavu č.2 sa kategórie bytového odberu delia na:

- stupeň A: elektrina na osvetlenie a prenosné spotrebiče

- stupeň B1: detto A + príprava pokrmov elektrinou

- stupeň B2: detto B1 + ohrev TÚV elektrinou

Keďže obec je plne plynofikovaná, prevažná časť domov je zaradená do stupňa A. V roku 2001 bolo v obci Rožkovany evidovaných 274 b.j.

V Rožkovanoch  sa v roku 2030 predpokladá, že stúpne počet domov na 400 a predpoklad je, že takmer všetky budú znova zaradené do stupňa A.

Stupeň A:

Podiel 1b.j. na maxime bytového súboru

Sb= 2,1 + 4,8/ n = 2,1 + 4,8/320 =2,115kVA/b.j.

kde: n - počet bytov

Stupeň B1:

Podiel 1b.j. na maxime bytového súboru

Sb= 3,2 + 6,4/ n = 3,2 + 6,4/ 30 = 3,41kVA/b.j.

kde: n - počet bytov

Stupeň B2:

Podiel 1b.j. na maxime bytového súboru

Sb= 3,6 + 8,0/ n = 3,6 + 8,0/ 12 = 4,26kVA/b.j.

kde: n - počet bytov

VÝPOČET POTREBNÉHO EL. VÝKONU-MAXIMÁLNE ZAŤAŽENIE OBCE

| Spotrebiteľ | Spotreba | Jednotka |
| --- | --- | --- |
| Domy kategórie A 320b.j. x 2,115kVA/b.j. | 676,8 | kVA |
| Domy kategórie B1 30b.j. x 3,41kVA/b.j. | 102,3 | kVA |
| Domy kategórie B2 12b.j. x 4,26kVA/b.j. | 42,9 | kVA |
| MŠ | 25 ,75 | kVA |
| Základná škola | 14 ,75 | kVA |
| Obecný úrad | 7,0 | kVA |
| Potraviny | 5, 25 | kVA |
| Pohostinstvo | 13 ,50 | kVA |
| kaštieľ-bar,spoloč.sála | 6,75 | kVA |
| Zmiešany tovar | 8 ,25 | kVA |
| Kostol rímokatolícky | 3 ,75 | kVA |
| Farský úrad r.k. | 4 ,25 | kVA |
| Prevádzková budova TJ | 2,75 | kVA |
| autobusová a železničná zástavka | 1,75 | kVA |
| Zmrzlina | 0,75 | kVA |
| Požiarna zbrojnica | 6,75 | kVA |
| Hospodársky dvor- stolárstvo | 125 | kVA |
| Výroba nití | 10,5 | kVA |
| Kamenárstvo | 290,0 | kVA |
| Motokrosový areál | 3,0 | kVA |
| Verejné osvetlenie | 70,0 | kVA |
| Celkom Pc | 1421,75 | kVA |

kde: Pc - celkové maximálne zaťaženie obce

Výpočet počtu transformačných staníc

nTR=Pcelk/(Ft.cos.Sk)=1421,75/ (0,7.0,98.400)=5,18ks

nTR - navrhovaný počet transformačných staníc

Ft - koeficient využitia transformačnej stanice

cos - predpokladaný účinník siete

Sh - predpokladaný výkon transformačnej stanice

Pcelk.- predpokladané celkové zaťaženie elektrizačnej sústavy

VÝPOČET POTREBNÉHO EL. VÝKONU-MAXIMÁLNE ZAŤAŽENIE OBCE

V súčasnosti celkový inštalovaný výkon trafostaníc je Pi = 1430 kVA

NAVRHOVANÉ RIEŠENIE

Pre ďalší rozvoj obce je potrebná výstavba novej transformačnej stanice, a to v navrhovanej lokalite Jeruzalem.  Existujúce transformačné stanice T1- T4, je možné v prípade navýšenia výkonu rekonštruovať a zvýšiť výkon na 250, 400 resp. až na 630 kVA.

Prívod k transformačnej stanici T1 a T4 je vzdušným vedením 3x AlFe 6- 1x70mm2.

Elektrické rozvody nn sú zrealizované v prevažnej miere vzdušným vedením AlFe6-4x70mm2, závesnými káblami AEKS -4Bx120mm2 uložené sú na spoločných podperných bodoch so vzdušným vedením AlFe. Odbočky od kmeňového vedenia k jednotlivým odberateľom podľa požadovaného odberu. To platí aj v prípade doplnenia občianskej vybavenosti v obci. V budúcnosti je potrebné uvažovať s posilnením hlavného  kmeňového vedenia a to vzdušným káblovým vedením 1-NFA2X 4x70+25mm. V oblasti výstavby nových domov  elektrické rozvody budú nové z navrhovanej transformačnej stanice ako podzemné káblové 1kV-káblom NAYY-4Bx150mm2  prepojenej s existujúcimi el. rozvodmi v obci.

TS1 bude potrebné posilniť v prípade výstavby rodinných domov v nadrozmerných záhradách, TS2, TS3 a TS4 bude potrebné zvýšiť výkon vo výhľadovom období resp. na posilnenie exist. zástavby v prípade dobudovania IBV v prielukách, navrhovaná  transformačná stanica TS5 bude kiosková s typovou technológiou.

Prívod k novej  transformačnej stanici navrhujeme 22 kV podzemným káblom 3x1x150mm2 - NA2XSZY, odbočením z existujúceho vzdušného vedenia a jeho trasovaním v telese budúcej cesty a dodatočným prepojením s TS3. Tým sa uvoľnia parcely na výstavbu rodinných domov na Jeruzalemke.

Verejné osvetlenie bude riešené v závislosti na spôsobe realizovania NN siete. V prípade vzdušných rozvodov AlFe budú svietidlá osadené na betónových stĺpoch ,ktoré slúžia pre elektrické rozvody nn.

Lokalita PRIELUKY B1

V tejto lokalite ide o výstavbu 7 RD na doposiaľ nezastavaných pozemkoch.  Napojenie týchto domov  navrhujeme z NN rozvádzača existujúcej trafostanice TS3 po jej rekonštrukcii na výkon  250 kVA. I keď nárast spotreby nebude príliš veľký, trafostanica bude vo výhľadovom období zásobovať el. energiou lokality v jej blízkosti.

Súčasný príkon pre 1 b.j.                    PSUČ =   3,5 kW

Požadovaný príkon pre 7 b.j.                         24,5 kW

Lokalita PRIELUKY B2

V tejto lokalite ide o výstavbu 5 RD na doposiaľ nezastavaných pozemkoch. Napojenie týchto domov  navrhujeme z existujúcej trafostanice TS1 po jej rekonštrukcii na výkon  400 kVA.

Súčasný príkon pre 1 b.j.                    PSUČ =   3,5 kW

Požadovaný príkon pre  5 b.j.                        17,5 kW

Lokalita JERUZALEM B4 91 RD a BD + 1 OV    TS5

V tejto lokalite ide o výstavbu 91 bytov a 1 objektu OV.  Napojenie týchto domov  navrhujeme z navrhovanej trafostanice TS5 s výkonom  630 kVA.

Súčasný príkon pre 1 b.j.                               PSUČ =   3,5 kW

Požadovaný príkon pre 91 b.j. +1OV                         318 kW

Novú trafostanicu navrhujeme s výkonom 630 kVA, aby mohla vo výhľadovom období slúžiť na zásobovanie el. energiou budúce lokality v jej okolí.

Parametre trafostaníc po návrhovom období:

| Označenie trafostanice | stav (kVA) | návrh (kVA) |
| --- | --- | --- |
| TS-1 | 250 | 400 |
| TS-2 | 160 | výhľadovo na 400 |
| TS-3 | 160 | 400 |
| TS-4 | 160 | výhľadovo na 400 |
| TS-61 | 250 | 400 |
| TS-62 | 50 | 50 |
| TS-63 | 400 | 400 |
| TS-5 |  | 630 |

V návrhovom období bude celkový inštalovaný výkon trafostaníc  Pi = 2600 kVA.

Ochranné pásmo elektrického zariadenia v zmysle zákona č.656/2004 Z.z. §36

Na ochranu elektroenergetických zariadení sa zriaďujú ochranné pásmo. Ochranné pásmo je priestor v bezprostrednej blízkosti elektroenergetického zariadenia, ktorý je určený na zabezpečenie jeho spoľahlivej a plynulej prevádzky a na zabezpečenie ochrany života a zdravia osôb a majetku.

Ochranné pásmo  vonkajšieho elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajného vodiča. Táto vzdialenosť je

10m pri napätí od 1kV do 35 kV vrátane, v súvislých lesných priesekoch 7m.

V ochrannom pásme vonkajšieho el. vedenia a pod vedením je zakázané

- zriaďovať stavby a konštrukcie

- pestovať porasty s výškou nad 3m vo vzdialenosti presahujúcej 5m od krajného vodiča.

- uskladňovať ľahko horľavé, alebo výbušné látky.

- vykonávať iné činnosti, pri ktorých by sa mohlo poškodiť elektrické vedenie, alebo ohroziť bezpečnosť a

spoľahlivosť prevádzky.

Ochranné pásmo podzemného elektrického vedenia a káblové vzdušné vedenie je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách krajných káblov vedenia vo vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajného kábla. Táto vzdialenosť je 1m pri napätí do 110kV.

V ochrannom pásme podzemného elektrického vedenia a nad týmto vedením je zakázané

- zriaďovať stavby, konštrukcie, skládky a vysádzať trvalé porasty a jazdiť osobitne ťažkým mechanizmom. - vykonávať bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa zemné práce a iné činnosti, ktoré by mohli ohroziť  elektrické vedenie, spoľahlivosť a bezpečnosť jeho prevádzky, prípadne by podstatne sťažoval prístup k nemu.

Ochranné pásmo transformovne z vysokého napätia na nízke napätie je vymedzené vzdialenosťou 10 m od konštrukcie transformovne.

V ochrannom pásme transformovne je zakázané vykonávať činnosti pri ktorých by mohla byť ohrozená bezpečnosť osôb a majetku, ako aj spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky transformovne.

2.18.  TELEKOMUNIKÁCIE

TELEFÓNNE ROZVODY

Obec Rožkovany  je  súčasťou Regionálneho technického centra Východ. Telefónni účastníci obce Rožkovany sú  pripojení na telefónnu ústredňu, ktorá je osadená v Pečovskej Novej Vsi .

Umiestnenie a kapacita TF ústredne umožňuje poskytovanie širokého spektra telekomunikačných služieb či už pre obyvateľstvo, alebo podnikateľský sektor.

Obec Rožkovany  je napojená z optického telekomunikačného kábla, ktorý je uložený popri železničnej trati Prešov – Lipany. Telefónny prípojný  kábel je metalický uložený vo výkope s ukončením v skrinke pre káblové rozvody TKR /Ekobox/ , ktorý je osadený pri nákupnom stredisku .Telefónny rozvod v obci je vzdušný káblový cez drevené stožiare a jednotlivé rozvodné stožiarové skrine KJSS a plastové skrinky Micos . Jednotlivé  telefónne prípojky pre účastníkov sú vzdušným závesným TF káblom  od jednotlivých účastníckych rozvádzačov.

ÚPN – O navrhuje v nových navrhovaných lokalitách riešiť telefónne prípojky podzemnými káblami.

Diaľkové káble a káble OOK:

Cez obec Rožkovany nie je uložený diaľkový kábel ani káble OOK a v návrhovom období ani nebudú.

OBECNÝ ROZHLAS

V obci Rožkovany je  obecný  rozhlas. Rozhlasová ústredňa je osadená v budove Obecného úradu . Rozvod v rámci obce je vzdušný dvojvodičom , alebo samonosným káblom čiastočne cez samostatné oceľové stĺpy a čiastočne cez betónové stĺpy NN. Na týchto stĺpoch sú v určitých vzdialenostiach osadené rozhlasové reproduktory. Trasa rozvodu obecného rozhlasu je zakreslená vo výkresovej časti .

V nových lokalitách IBV bude rozvod obecného rozhlasu navrhnutý rovnakým spôsobom.

PRÍJEM TELEVÍZNEHO A SATELITNÉHO PROGRAMU

Príjem TV programov v obci Rožkovany je zabezpečený cez TV antény, ktoré sú  osadené na strechách rodinných domov a ostatných objektoch. Príjem TV programov je zabezpečený z televízneho vysielača Dubník - cez televízne vykrývače. Príjem satelitných programov je zabezpečený osadením satelitných parabol na jednotlivých rodinných domoch , objektoch .

V nových navrhovaných lokalitách bude podzemný rozvod káblovej televízie.

2.19.  ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

OVZDUŠIE

Najväčší znečisťovateľ ovzdušia emisiami CO a NOx v obci je cestná doprava. Iné veľké zdroje znečistenia ovzdušia sa v obci nenachádzajú.

Mierneho znečisťovateľa ovzdušia predstavuje živočíšna výroba na hospodárskom dvore, ktorá však nemá charakter veľkokapacitného chovu. ÚPN – O navrhuje nerozširovať stavy úžitkových zvierat, pri miernom raste počtu navrhujeme umiestniť chov čo najďalej od obytnej zóny. Pre zlepšenie hygienických pomerov návrh odporúča:

  - zrealizovať technické úpravy žúmp a vsakovacích jám

  - vylúčiť prevozy živočíšneho odpadu po miestnych komunikáciách a vypúšťanie tekutého odpadu zo živočíšnej výroby do miestnych tokov a rigolov

  - vykonať úpravy v areáli hosp. dvora – zamedziť sekundárnej prašnosti, spevniť a zatrávniť neupravené plochy

  - zrealizovať výsadbu pásu špeciálnej – izolačnej zelene pozdĺž oplotenia v šírke min. 15 m

Kvalita vzduchu nie je negatívne ovplyvňovaná ani vykurovaním objektov tuhým palivom, pretože obec je plne plynofikovaná a podiel splodín od tuhého paliva je zanedbateľný.

ČISTOTA VODY

Väčšina povrchových vôd v riekach a nádržiach Prešovského kraja (podľa klasifikácie v hodnotených základných miestach sledovania na území v správe SVP, OZ PBaH Košice dosahovala kvalitu I. až III. triedy v skupine ukazovateľov A a B (kyslíkový režim a fyzikálno-chemické ukazovatele). Všetky hodnotené základné miesta sledovania v skupine ukazovateľov E (mikrobiologické ukazovatele) dosiahli kvalitu IV. až V. triedy (silne znečistená až veľmi silne znečistená voda). Tieto merania sa týkajú aj rieky Torysy, ale znečistenie rieky v katastri obce Rožkovany nie je také dramatické, vzhľadom na to, že obec sa nachádza v hornej časti toku, znečisťovateľov na hornom úseku je málo a obce majú riešené svoje odkanalizovanie do ČOV. Ďalšími tokmi v riešenom území sú miestne potoky, ktorých čistota nie je sledovaná. Zásobovanie obyvateľov pitnou vodou je zabezpečené napojením domácností na sieť verejného vodovodu.

Opatrenia navrhované územným plánom:

  - vyradiť z užívania pitia zdroje podzemnej vody v riečnych náplavách Torysy

  - dobudovať verejný vodovod aj do novonavrhovaných lokalít zástavby

  - dobudovať verejnú splaškovú kanalizáciu aj do novonavrhovaných lokalít zástavby

  - dokončiť rekonštrukciu ČOV

PÔDA

Prejavy erózie pôdy v intraviláne nie sú zaznamenané, mimo neho sú erózie spôsobené zvýšenou hladinou tokov v časoch dažďov a silných letných búrok najmä na rieke Toryse. Tieto deštrukcie je potrebné eliminovať vytvorením suchých poldrov na miestach na to vhodných, spevnením brehov a následným zatrávnením alebo výsadbou zelene, ktorej koreňová sústava bude zabezpečovať stabilnosť daného svahu.

Pozemky poľnohospodárskej pôdy náchylné na deštrukciu je potrebné využívať ako trvalé trávne porasty.

HLUK

Aj v tomto prípade najvýznamnejším zdrojom hluku je doprava, a to ako cestná tak aj železničná, pretože obidve sa nachádzajú v blízkom kontakte s obytnou zónou. V ochrannom pásme týchto líniových stavieb zo strany obce je potrebné postaviť hlukovú bariéru, ktorá môže byť kombinovaná so strednou a vyššou izolačnou zeleňou, ktorá by bola vhodná ako tlmič hluku a lapač prachu.

ODPAD

V katastri obce sa nenachádza žiadna skládka, ktorá by vyhovovala platnému zákonu o odpadoch a so zriadením takejto skládky obec ani návrh ÚPN-O neuvažuje. V riešenom území bude dochádzať predovšetkým k produkcii tuhého komunálneho odpadu (TKO) a pri nakladaní s takýmto odpadom je potrebné riadiť sa zákonom o odpadoch č.223/2001 Z.z. a programom odpadového hospodárstva obce, preto aj v riešení ÚPN –O navrhujeme:

- vybaviť obyvateľov dostatočným počtom smetných nádob tak, aby na 1 RD pripadala min. 1 smetná nádoba ( 110 l )

- zabezpečiť pravidelný odvoz TKO na vyhovujúcu skládku

- zlikvidovať všetky divé skládky v intraviláne i v priľahlom extraviláne, na miestach kde sa takáto skládka nachádza, treba vykonať rekultiváciu

- dodržiavať separovaný zber TKO, zameraný na využiteľnosť druhotných surovín a na minimalizáciu produkcie TKO odvážaného na skládku, ktorý už v obci funguje

Výpočet predpokladaného množstva TKO vo výhľadovom roku 2030 (1700 obyvateľov):

I.     výpočet podľa metodiky autorov Petra a Nesvadbu: (vidiecka výstavba RD s plynom...120kg/osoba/rok)

G = 120 . 1700 = 204,0 t

II.    výpočet podľa metodiky časopisu Odpady č.4/1992:

(zástavba v oblasti na hranici strednej polohy – do nadmor. výšky 400 m so zmiešaným vykurovaním ušľachtilými, ale aj tuhými palivami, s možnosťou spaľovania horľavých zložiek komunálneho odpadu

G = (5,5 . 35 + 3,0 . 18) . 1700 = 336,4 t

III.   množstvo odpadu podľa odpadového hospodárstva obce:

| Množstvo komunálneho odpadu | 186,2 t |
| --- | --- |
| Využívaný komunálny odpad | 6,4 t |
| Zneškodňovaný komunálny odpad | 179,3 t |

IV.   množstvo odpadu spriemerovaného na celý kraj podľa Úradu Prešovského samosprávneho kraja

G = 213 x 1700 = 362,1 t

Likvidácia nebezpečného odpadu – oddelene vytriedeného domového odpadu s obsahom škodlivín a elektroodpadov je potrebné riešiť v súlade s aktuálnym programom odpadového hospodárstva obce.

Likvidácia biologicky rozložiteľného odpadu je navrhovaná obecným kompostoviskom. To je navrhnuté za hospodárskym dvorom mimo obytnej zóny, v blízkosti ČOV.

ZELEŇ

I keď sú Rožkovany sídlo vidieckeho typu obklopené viacerými prírodnými prvkami (rieka, les, lúky, miestne potôčiky), návrh sa snažil doplniť tieto prírodné prvky priamo do sídla a to hlavne zeleň.

Zeleň je v návrhu členená podľa funkcie na:

Ochranná  – ide o zeleň, ktorá bude tvoriť protihlukovú a protiprašnú bariéru. Navrhovaná je:

  - v koridore medzi železnicou, navrhovanou cestou I. triedy a sídlom

  - popri oplotení hospodárskeho dvora

  - okolo cintorína

  - okolo futbalového ihriska

Súkromná – zeleň v súkromných záhradách, plošne najväčšia

Verejná     – zeleň na verejných plochách, pozdĺž komunikácií, v navrhovaných lokalitách IBV, pri objektoch

občianskej vybavenosti a na brehoch Torysy a miestneho Rožkovianskeho potoka, kde pôjde

o vytvorenie oddychového koridora s chodníkmi a lavičkami. Nenáročnými úpravami a po

dohode s majiteľmi kaštieľa sa môže pred obecným úradom dotvorením malých parkovo

upravených plôch vytvoriť centrum, ktoré by bolo popri potoku prepojené pešou zónou

s existujúcim novým parčíkom pred farou.

2.20.   VYHODNOTENIE PERSPEKTÍVNEHO POUŽITIA PPF A LPF NA INÉ ÚČELY

CHARAKTERISTIKA POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDY A POĽNOHOSPODÁRSKEJ VÝROBY

Na geologickej stavbe katastrálneho územia sa podieľajú horniny paleogénu a kvartéru.

Vnútrokarpatský paleogén: okrem územia v južnej časti k. ú. sa na výstavbe územia podieľajú pieskovce, vápnité ílovce – flyš. Južnú časť k. ú. tvoria pieskovce, menej ílovce.

Súvrstvie je tvorené hrubým komplexom premenlivo vápnitých ílovcov, ktoré sú vo výraznej prevahe nad tenkými lavicami jemnozrnných zvrstvených pieskovcov. Ílovce sú sivožlté, sivé, zelenkavosivé s bridličnatým, lastúrnatým prípadne lístkovitým rozpadom. V nezvetranom stave sú zdanlivo kompaktné, na povrchu rýchlo zvetrávajú na ílovité hliny.

Druhy pôd

Z hľadiska druhu pôd prevažujú pôdy hlinité, stredne ťažké až ťažké, lokálne sa vyskytujú v aj pôdy piesočnato-hlinité, ktoré sú stredne ťažké až ľahké. Sporadicky sa v riešenom území nachádzajú aj ílovitohlinité pôdy, ťažké až veľmi ťažké.

Hĺbka pôdneho profilu je na prevažnej časti PP stredne hlboká (od 30 do 60 cm) až hlboká (nad 60 cm), no vyskytujú sa aj pôdy plytké s hĺbkou pôdneho profilu do 30 cm.

Pôdne pomery sú ohodnotené bonitovanými pôdnoekologickými jednotkami /BPEJ/.

Hydrologickú sieť tvorí rieka Torysa, ktorá z pravej strany priberá Rožkoviansky a Voliansky potok, z ľavej strany Milpošský potok.

Z poľnohospodárskeho hľadiska je územie zaradené do výrobnej oblasti zemiakárskej so subtypom pšeničným a jačmenným. Štrkovité pôdy majú za následok nižšie úrody hlavných poľnohosp.plodín. Dobré podmienky sú tu pre ovocinárstvo.

Poľnohosp. pozemky v zastavanom území:  záhrady, ovocné sady a orná pôda sú vlastníkmi využívané na dopestovanie zeleniny, ovocia a krmovín pre  hospodárske zvieratá. Poľnohospodárske pozemky nadväzujúce na zastavané územie:  orné pôdy a trvale trávnaté porasty boli pridelené vlastníkom.

Stav pozemkov k 31.12.2007 bol nasledovný:

orná pôda spolu                                                      502 ha

Poľnohospodárska pôda

  - trvalé kultúry                                 432 ha

  - TTP                                               501 ha

Nepoľnohospodárska pôda

  - lesná plocha                                 280 ha

  - vodná plocha                                    2 ha

  - zastavaná plocha                            63 ha

  - ostatná plocha                               127 ha

-------------

Celý kataster                                                         1405 ha

.

ZDÔVODNENIE NÁVRHU RIEŠENIA A PERSPEKTÍVNEHO POUŽITIA POĽNOHOSP. PÔDY NA INÉ ÚČELY

Riešené sídlo tvorí polyfunkčnú zónu, v ktorej prevláda funkcia obytná. Táto funkcia tu má zo všetkých ostatných najvhodnejšie predpoklady pre rozvoj. Hlavným cieľom ÚPN-O Rožkovany bolo nájsť najvhodnejšie disponibilné plochy pre rozvoj základných funkcií obce (bývania, obč. vybavenosti, rekreácie a športu, výroby) do návrhového roku 2030, zabezpečiť vyhovujúce dopravné spojenie s regiónom, ako aj riešiť spoľahlivé vybavenie obce komplexnou technickou infraštruktúrou. Vychádzajúc z týchto cieľov ÚPN-O navrhuje tieto konkrétne opatrenia:

- zakladá nové lokality pre bytovú výstavbu, nové pozemky prednostne vytvára v lokalitách projekčne a majetkoprávne pripravených, v nadrozmerných záhradách a prielukách intravilánu, ale tiež v priľahlom extraviláne, pričom využíva existujúce resp. uvažované inžinierske siete dopĺňajúc tak, už založenú štruktúru zástavby

- rieši dopravné prepojenie obce v smere na Sabinov aj v smere na Lipany, a to využitím uvažovanej obchvatovej  rýchlostnej komunikácie

- rezervovať plochy pre zariadenia chýbajúcej technickej infraštruktúry a zariadenia s nevyhovujúcou kapacitou

- rozširovať možnosti každodennej aj dlhodobej rekreácie a športu dobudovaním rekreačno-oddychových zón

- vytvárať pásy zelene okolo vodných tokov pre biokoridory regionálneho i miestneho významu

- vysporiadávať existujúce funkčné plochy dosiaľ nevyňaté z PPF.

Poľnohospodárska výroba tvorí významnú zložku funkčného využitia riešeného územia. ÚPN-O sa preto snaží v maximálnej miere rešpektovať zákon MP SR č. 220/2004 o ochrane a využívaní poľnohosp. pôdy, ako aj vyhl. č. 508/2004 Z.z., ktorou sa vykonáva §27 tohto zákona:

- chrániť predovšetkým poľnohosp. pôdu najvyšších bonitných skupín a meliorované pozemky

- zabezpečiť celistvosť honov a ich sprístupnenie poľnohosp. mechanizmami.

VYHODNOTENIE ZÁBERU PPF

Riešené územie bolo rozdelené podľa navrhovaného funkčného využitia pozemkov na nasledovné lokality:

1 - 3       plochy na bývanie

4 - 5       plochy občianskej vybavenosti

6 - 7       plochy dopravy

8 - 9       plochy techn. infraštruktúry

Záber poľnohospodárskej pôdy v katastr. území obce Rožkovany činí 22,412 ha. Z toho v zastavanom území k 1.1.1990 to predstavuje 2,521 ha, mimo zastavaného územia to predstavuje 19,891 ha. Veľká plocha mimo zastavaného územia ( cca 3,5 ha )je spôsobená tým, že časť existujúcej obce je postavená mimo zastavaného územia ako solitér, vyžadovala by si svoj vlastný intravilán.

Podľa zákona č. 220/2004 Z.z. § 12 bod a – je potrebné osobitne chrániť poľnohospodársku pôdu 1. až 4. bonitnej skupiny podľa BPEJ. K záberu takejto pôdy v návrhu ÚPN – O nedôjde.

VYHODNOTENIE ZÁBERU LPF

V ÚPN-O k záberu LPF v katastri obce nedôjde.

2.21.   HODNOTENIE NAVRHOVANÉHO RIEŠENIA Z HĽADISKA ENVIRONMENTÁLNYCH,

EKONOMICKÝCH, SOCIÁLNYCH A ÚZEMNO-TECHNICKÝCH DÔSLEDKOV

Z hľadiska hodnotenia dôsledkov navrhovaného riešenia sa predpokladá že navrhovaný rozvoj obce nebude mať žiadne negatívne environmentálne dôsledky, naopak že sa dosiahnu významnejšie priaznivé vplyvy.

Medzi základnými cieľmi a stratégiou spracovania Územného plánu obce Rožkovany je návrh koncepcie rozvoja obce a optimalizácia využitia územia z hľadiska lokalizácie základných funkcií na nových rozvojových plochách s cieľom kompaktného využitia územia obce. Ďalej je to rozvoj urbanistickej štruktúry a organizmu obce a to formami intenzifikácie využitia územia, dobudovania a zkompaktnenia urbanistickej štruktúry v racionálnej miere, vzhľadom na reálne územnotechnické, ekologické a ekonomické podmienky pri dodržaní podmienok optimalizácie životného prostredia a trvalo udržateľného rozvoja.

Predpokladom stanovených cieľov je dôsledný koordinovaný a systémový prístup k riešeniu a naplneniu cieľov a permanentné sledovanie, porovnávanie, konfrontácia a vyhodnotenie plnenia úloh a riešenia následných krokov v súlade s predmetným platným územným plánom obce po jeho schválení.

2.22.  VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY A STAVEBNÉ UZÁVERY

Aby sa Návrh ÚPN-O mohol raz plne realizovať, je potrebné si vymedziť plochy pre verejnoprospešné stavby t.j. stavby, na realizáciu ktorých je možné pozemky vyvlastniť, alebo vlastnícke práva k nim obmedziť na základe § 108 stavebného zákona č. 50/1976 v znení neskorších zákonov a určiť stavebné uzávery:

Verejnoprospešné stavby:

plochy a stavby verejnej občianskej vybavenosti a sociálnej infraštruktúry

- rozšírenie cintorína

- výstavba domu smútku (nádeje)

- rozšírenie verejnej športovej plochy - multifunkčného ihriska

- výstavba a rekonštrukcia zariadení základnej občianskej vybavenosti s verejným charakterom

- plochy rekreácie

plochy a stavby energetiky a energetických zariadení

- dobudovanie distribučnej vodovodnej siete v existujúcej obci ako aj v navrhovaných lokalitách

- Výstavba a dostavba všetkých kanalizačných trás v existujúcej aj navrhovanej zástavbe

- Stavby VN prípojok a novej trafostanice pre lokalitu Jeruzalem

- Stavby trasy NN vedenia káblových rozvodov v zemi s napojením z jestvujúcich a nových zdrojov elektrickej energie.

- Stavby verejného osvetlenia v nových obytných lokalitách, športových lokalitách

- Stavby rozšírenia STL plynovodov, plynofikácia nových lokalít zástavby

plochy a stavby verejnej dopravy a dopr. zariadení

- stavba nadradenej cestnej siete pre cestu I/68 v úseku Lipany - Šarišské Michaľany v samostatnej novej trase v

kategórii C 11,5/80 súbežnej s pôvodnou  trasou a s  mimoúrovňovým  napojením sídla v križovatke Milpoš

- modernizácia a zdvojkoľajnenie severo-južného magistrálneho ťahu železničnej trate kategórie I. b  na rýchlosť

120 km/h. v úseku hranica s PR - Plaveč - Prešov – Kysak po roku 2015, v zmysle ÚPN Mesta Prešov

- Úpravy jestvujúcich miestnych komunikácii a križovatiek na normové parametre v zmysle STN 736110

- Navrhované miestne obslužné prístupové komunikácie s chodníkmi v navrhovaných  lokalitách IBV

- Parkoviská osobných automobilov pri objektoch občianskej vybavenosti

- Zastávky SAD a ŽSR

- Stavba spevneného cyklistického chodníka

- závory na železničnom priecestí

plochy a stavby telekomunikácií

- Stavby telekomunikačných zariadení

- Stavby a plochy prípojných metalických a optických káblov pre jednotlivé lokality v súbehu s trasami vedení sekundárnej NN siete v obci.

plochy v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia

- Stavby a plochy brehových úprav rieky Torysa s protipovodňovou ochranou.

- Stavby a plochy brehových úprav miestnych potokov s protipovodňovou ochranou.

- Rekonštrukcia prehrádzok, rigolov a priekop pre dažďové a prívalové vody.

- Stavba pre kompostovanie organického odpadu.

- Plochy verejnej zelene so stavbou detského ihriska

- Plochy ochrannej izolačnej zelene

STAVEBNÉ UZÁVERY

Riešenie územného plánu obce určuje územie pre ktoré je potrebné vyhlásiť stavebnú uzáveru:

- objekt rod. domu (bývalej železničnej hlásky) na križovatke rýchlostnej komunikácie I/68 a cesty III/54321 do obce Milpoš, ktorý je v ochrannom pásme ako cesty I. triedy tak aj železnice.

Objekt navrhujeme ponechať na dožitie do obdobia realizácie obchvatu s mimoúrovňovou križovatkou v spomínanej lokalite

Na uskutočnenie verejnoprospešných stavieb možno podľa ustanovení § 108 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, pozemky, stavby a práva k nim vyvlastniť alebo vlastnícke práva k pozemkom a stavbám obmedziť.

2.23.  SPRACOVANIE NÁSLEDNEJ DOKUMENTÁCIE

Z dôvodu stanovenia presnejších regulatívov zástavby navrhujeme následne v stupni zóna preriešiť:

lokality s novou obytnou výstavbou

- II.             IBV Jeruzalem

- III. a IV.   Rómska osada

Pre lokality s nekonfliktnými majetkovoprávnymi vzťahmi je možné uplatniť urbanistickú štúdiu, pre lokality so zložitými majetkovoprávnymi vzťahmi územný plán zóny.

V  Prešove, november  2012                                                                     Ing. arch. Juraj Medvecký- Heretik

Ing. arch. Zuzana Medvecká-Heretiková

ZOZNAM SPRÁV A VÝKRESOV

- TEXTOVÁ ČASŤ

- SÚHRNNÁ SPRÁVA

- ZÁVÄZNÁ ČASŤ

- GRAFICKÁ ČASŤ

- ŠIRŠIE VZŤAHY................................................................................................................................................M 1:25000

- KOMPLEXNÝ VÝKRES PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA A FUNKČNÉHO VYUŽITIA ÚZEMIA..............M 1:5000

- KOMPLEXNÝ VÝKRES PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA A FUNKČNÉHO VYUŽITIA ÚZEMIA

+ NÁVRH DOPRAVY.........................................................................................................................................M  1:2880

- VÝKRES RIEŠENIA TECHNICKÉHO VYBAVENIA, PLYNOFIKÁCIE, VODNÉHO HOSPODÁRSTVA..........M  1:2880

- VÝKRES RIEŠENIA TECHNICKÉHO VYBAVENIA, ENERGETIKY, TELEKOMUNIKÁCIÍ A INÝCH SIETÍ....M  1:2880

- VÝKRES OCHRANY PRÍRODY A TVORBY KRAJINY VRÁTANE PRVKOV ÚSES........................................M 1:10000

- VÝKRES ZÁVÄZNÝCH ČASTÍ RIEŠENIA A VEREJNOPROSPEŠNÝCH STAVIEB.......................................M  1:5000

- VÝKRES PERSPEKTÍVNEHO POUŽITIA PPF A LPF NA NEPOĽNOHOSPODÁRSKE ÚČELY.....................M  1:5000

NOVEMBER 2012